## Slide 2
Descripción de las funciones
Lectura y borrado de averías
Permite revisar las averías memorizadas en cualquiera de las centralitas soportadas y borrarlas una vez solucionada la avería.
Elementos
Lectura de valores en tiempo real.
Actuadores
Se pueden activar los distintos actuadores para verificar su funcionamiento.
Ajustes básicos
En vehículos del grupo VAG permite inicializar componentes como la mariposa, faros de xenón, sensor del ángulo de giro, EGR...

## Slide 3
Modo simulador
Permite navegar por los menús de la aplicación sin tener ningún vehículo conectado. De este modo se puede saber el grado de soporte para un vehículo determinado.
Grabación de datos en marcha
Permite realizar una grabación de datos en disco para después ser analizado gráficamente con detalle.
Osciloscopio
Hasta 200 osciloscopios virtuales pueden ser abiertos para la representación gráfica de los valores monitorizados en tiempo real.
Informes
Generación de informes automáticos con visualización de identificación, averías y valores reales con posibilidad de guardar, recuperar e imprimir.

## Slide 4
Test Breve
Chequeo completo y automático del vehículo y todos sus sistemas con informe general y detallado. Posibilidad de guardar, recuperar e imprimir.
Histórico de vehículos
Acceso directo a los últimos sistemas diagnosticados.
Valores recomendados
Creación y edición de valores recomendados –hasta 20 diferentes situaciones por sistema.
Notas técnicas
Creación de notas técnicas asociadas a averías, elementos o actuadores.
Mantenimiento
Acceso directo al procedimiento de apagado de inspecciones cuando sólo puede realizarse manualmente
Conexión por USB
Conexión mediante cable USB con interface THE_BOX, además de por Bluetooth.