## Slide 1
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
1
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 2: Sistema Anti-bloqueo ABS
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
2
ABS / ESP
Sistema Anti-bloqueo ABS
En situaciones críticas, es posible que las ruedas se bloqueen durante el frenado. Las posibles causas de esto pueden ser, por ejemplo, superficies y carreteras mojadas o resbaladizas.
Un obstáculo imprevisto o una maniobra de frenado de pánico puede conducir a la pérdida de control de la dirección del vehículo, hasta el punto de resbalar. Durante el frenado, el sistema ABS detecta la tendencia de bloqueo de las ruedas y se encarga de que la presión de frenado se mantiene o disminuye . El sistema de frenos ABS se construye sobre la base de los componentes del sistema de frenos convencional.
Componentes que pertenecen al ABS
Unidad de control
  Grupo hidráulico
  Sensores para el número de revoluciones
  Lámpara de aviso
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 3: Sistema Anti-bloqueo ABS
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
3
ABS / ESP
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Reg.
ABS
Estable
Inestable
¿Que es deslizamiento?
Existe deslizamiento cuando la distancia teórica recorrida por los neumáticos es diferente a la distancia real recorrida por los neumáticos
¿Cómo se calcula el deslizamiento?
        VF-VR
Deslizamiento (%)=
VF
VF= Velocidad del vehículo
VR=Velocidad de la rueda
100
*

## Slide 4: Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
4
ABS / ESP
Avance de los sistemas ABS de Bosch
      Grupo hidráulico, Evolución
      ABS 2
      ABS 5.0
      ABS 5.3/5.7
      ABS 8
      ABS 8.1
      6200 g
      3800 g
      2600 g
      1600 g
      1400 g
      ABS 2
      ABS 5.0
      ABS 5.3
      ABS 5.7
      ABS 8
      1978
      1993
      1995
      1998
      2001
      2005
      2009
      ABS 9
      1250 g

## Slide 5: Regulación ABS
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
5
ABS / ESP
Sin regulación ABS
Con regulación ABS
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 6: Circuito de regulación
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
6
1: Cilindro principal HZ
2: Electroválvulas del grupo hidráulico MV
3: Cilindro de rueda RZ
4: Sensor para el número de revoluciones
5: Unidad de control
En un sistema de ABS el conductor se encarga de establecer la presión mediante el pedal de freno
En caso de regulación el grupo hidráulico influye sobre la presión de frenado
La unidad de control controla al grupo hidráulico
Los sensores de ruedas informan sobre el comportamiento de las ruedas
ABS / ESP
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Asignación de funciones

## Slide 7: Grupo hidráulico, posiciones de trabajo
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
7
¿Qué posición de trabajo indica la figura?
Establecimiento de presión
¿A cuánto asciende la corriente de la válvula en esta posición de trabajo?
a CERO Amperios
ABS / ESP
Funcionamiento
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 8: Grupo hidráulico, posiciones de trabajo
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
8
ABS / ESP
¿Qué posición de trabajo indica la figura?
Mantenimiento de presión
¿A cuánto asciende la corriente de la válvula en esta posición de trabajo?
a aproximadamente 2 Amperios
¿Cómo se comporta la presión en el cilindro de rueda?
No varía
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Funcionamiento

## Slide 9: Grupo hidráulico, posiciones de trabajo
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
9
¿Qué posición de trabajo indica la figura?
Reducción de presión
¿A cuánto asciende la corriente de la válvula en esta posición de trabajo?
a aproximadamente 5 Amperios
¿Cómo se comporta la presión en el cilindro de rueda?
Se reduce
¿Cómo se comporta la presión en el acumulador?
Aumenta bruscamente
¿Qué misión tiene el acumulador?
Absorber los picos de presión
ABS / ESP
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Funcionamiento

## Slide 10: ABS 5 Características
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
10
Válvulas electromagnéticas 2/2
Cuerpo monocasco en aluminio fundido
Conexiones hidráulicas a prueba de confusión (diferentes roscas)
Unida de control adosada o separada
Procesado de una señal de aceleración analógica
Incremento de las revoluciones de ralentí
Activación de un piloto de seguridad al desenchufar el ABS, a través de un contacto de seguridad en el conector del mazo de cables
Protección de polaridad y sobretensión integrada en la unidad de control
Memoria de fallos y auto diagnosis mediante KTS
ABS / ESP
ABS Generación 5
      ABS 5.0
      ABS 5.3
      ABS 5.7
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 11: Circuito hidráulico del ABS 5
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
11
1:Cilindro maestro
2: Pedal de freno
3: Grupo hidráulico
4: Válvula de retención
5: Cámara de amortiguación
6: Motor
7: Bomba de recirculación
8: Acumulador
9: Válvula de admisión
10: Válvula de escape
11: Delantero derecho
12: Trasero izquierdo
13: Trasero derecha
14: Delantero izquierda
ABS / ESP
¿Cómo están accionadas las válvulas eléctricamente?
A) durante la acumulación de presión: B) durante mantenimiento de la presión:
C) durante la reducción de la presión:
Válvula de entrada abierta, válvula de salida cerrada, ambas desactivadas.
Válvula de entrada cerrada, alimentada eléctricamente, la válvula de salida cerrada, sin alimentación eléctrica.
Válvula de entrada de cerrada, alimentada eléctricamente, la válvula de salida abierta, alimentada eléctricamente.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
ABS Generación 5

## Slide 12
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
12
ABS / ESP
ABS 8
Características del ABS 8
 30 % mas ligero ( 1.6 Kg ) que el ABS 5.7 y volumen más
reducido ( 1.1 l ).
 Sistema modular con 8 válvulas de solenoide para el ABS 8
 Reducido nivel de ruidos gracias al control electrónico de la velocidad del motor de bomba y a la regulación continua en las válvulas de entrada, conocidas como LMV.
 Control de la corriente en las válvulas de entrada.
 Conector estándar con 26 Pins ( ABS )
 Solo con ASG
 Motor xs para ABS
 Modulador hidráulico sumergible
 Anulación de las cámaras de amortiguación.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 13
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
13
ABS / ESP
ABS 8.1
Características del ABS 8.1
 Introducción en el 2005
 Aun mas compacto
 Volumen menor de 1L
 Peso menor de 1.4 Kg
 Mejor control sobre superficies deslizante
 Motor con control de velocidad adaptado a la situación de la conducción
 Reducido nivel de ruido
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 14
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
14
ABS / ESP
ABS 8 Circuito Hidráulico
¿ Que diferencia hidráulica existen entre el ABS 5 y ABS 8 ?
En el ABS 8 se suprime las cámaras de amortiguación.
¿ Que nos permite hacer esta modificación ?
Por el control de velocidad del motor.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 15: Sensor para el número de revoluciones
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
15
ABS / ESP
1978
DF1
1983
DF2
1988
DF3
1993
DF4
1996
DF10
2001
DF11
2006
DF17
1992
DF6
Inductive / passive
active
Only trucks
Historia de los sensores de rueda
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 16: Sensor para el número de revoluciones activo
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
16
ABS / ESP
¿Qué ventaja ofrecen los sensores del número de revoluciones activos?
  Señal exacta, incluso a bajas revoluciones
¿Cómo se comprueban los generadores del número de revoluciones activos?
  Auto diagnosis
  Tensión de alimentación
  Señal rectangular
¿Qué hay que tener en cuenta en la prueba?
  El generador TIENE polaridad
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Sensor activo

## Slide 17
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
17
ABS / ESP
EBV – Distribución electrónica de la fuerza de frenado
Fuerza de frenado en el eje delantero
Fuerza de frenado en el eje trasero
1
2
3
4
1 Distribución ideal de la fuerza de frenado
2 Distribución de la fuerza de frenado instalado
3 Con reducción de presión sensible a la carga
4 Distribución electrónica de la fuerza de frenado
¿ Como se hace la intervención de la distribución de la fuerza de frenado ?
Las válvulas del eje trasero se activan para mantenimiento de presión
¿ Que pasa en el caso de fallo del ABS ?
Depende del fallo, e.j el EBV continua funcionando en caso de fallo del sensor de rueda falle
¿ En que generación de ABS esta disponible el EBV ?
ABS 5.0
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
EBV – Distribución electrónica de la fuerza de frenado

## Slide 18
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
18
ABS / ESP
ABD Control de bloqueo de la rueda
    1 Cilindro maestro
    2 Válvula piloto
    3 Válvula de succión
    4 Bomba de retorno
    5 Válvula de entrada
    6 Válvula de salida
    7 Presión del acumulador
1
2
3
4
5
6
7
ABS/ABD5
¿ Como actúa el ABD ?
Es una ayuda de puesta en marcha
en la cual se desvía la potencia del motor
ala rueda con agarre mediante el frenado de la rueda con giro libre
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
ABD Control de bloqueo de la rueda

## Slide 19
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
19
ABS / ESP
ASR Control de bloqueo de la rueda
¿ Cual es la función principal de un sistema ASR ?
Prevenir el patinaje de las ruedas motrices y evitar una perdida de fuerza lateral
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
ASR Control de bloqueo de la rueda
¿ Cuales son las diferentes opciones para el control de tracción ?
Intervención en motor
Frenado en ambas ruedas.

## Slide 20: ESP deriva del ASR
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
20
ABS / ESP
ASR Control de bloqueo de la rueda
ASR
ESP
En comparación con las conexiones internas del ASR, el modulador hidráulico del ESP está conectado de manera diferente y tiene una válvula de solenoide de succión diferente.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 21
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
21
ABS / ESP

## Slide 22: Conceptos físicos
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
22
ABS / ESP
El ESP es un sistema de seguridad activa que estabiliza el vehículo en todas las situaciones posibles de conducción.
El ESP comprueba la situación de la carretera 25 veces en un segundo, para establecer las regulaciones posibles el sistema necesita conocer:
Deseos del conductor.
Comportamiento de la masa del vehículo.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 23: Intervención FDR
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
23
El vehículo se sale por la parte trasera.
Se produce una intervención calculada sobre la rueda delantera izquierda
Vehículo sobrevirado
ABS / ESP
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 24: Intervención FDR
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
24
El vehículo se sale hacia fuera por el efecto de las ruedas delanteras.
Se produce una intervención calculada sobre la rueda trasera derecha
Vehículo subvirado
ABS / ESP
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 25: Lámparas de aviso e información
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
25
ABS / ESP
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 26: Sensor del ángulo de viraje
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
26
ABS / ESP
ESP - sensor de volante
El transmisor se encarga de transmitir el ángulo
de giro del volante a la unidad de control ESP.
Se registra un ángulo de ±720°, equivalente a
cuatro vueltas completas del volante.
Sin la información procedente del sensor del ángulo de la dirección, el sistema ESP no recibe información acerca de la dirección de marcha deseada. La función ESP se desconecta.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 27
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
27
      1
      2
      3
      4
      1
      2
1 Canal de la barrera de luz 2 anillo de diafragma 3 Sensor de base con los dientes orientados al eje de la dirección 4 Parte superior con un circuito de evaluación y el canal de la barrera de luz
El sensor consta de 9 LEDs para la medición de la barrera de luz y dos micro controladores que forman una unidad con un anillo de medición de la señal. Los LEDs están dispuestos a distancias iguales. Estos se encuentran en un canal de barrera de la luz que viaja a través de 8 diafragmas fijado en diferentes longitudes.
¿Cómo y en qué ECU este sensor envía la señal?
Sensor óptico de ángulo de dirección
ABS / ESP
El sensor óptico proporciona el ángulo de la dirección especificada por el conductor a la ECU del ESP a través del bus de datos CAN.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 28: Sensor del ángulo de viraje
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
28
¿Qué hay que tener en cuenta al sustituir el sensor del ángulo de viraje?
Realizar el procedimiento de aprendizaje, este puede realizarse:
 Con KTS
 Manualmente (con el encendido conectado girar el
volante desde la posición central al tope izquierdo al tope derecho y volver a la posición central
ABS / ESP
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 29: Sensor de velocidad de giro
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
29
ABS / ESP
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
1 ... 4: Pares de elementos piezocerámicos
5: Espigas de conexión
6: Cilindro oscilante
7: Placa base
: Velocidad de giro
DRS50/DRS100

## Slide 30: Sensor de velocidad de giro
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
30
¿Qué posibilidades de prueba existen para el sensor de velocidad de giro?
ABS / ESP
No están previstas medidas directas, solo es posible su valoración a través de auto diagnosis
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 31: Sensor de velocidad de giro
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
31
ABS / ESP
Los sensores capacitivos pueden funcionar con corriente continua o corriente alterna. En los sensores de aceleración, se debe prestar atención a la posición de instalación.
¿Que las señales se transmiten por el DRS a la ECU?
DRS MM 1.1 señal CAN. DRS MM 1.0 señal analógica de tensión entre 0,5 y 4,5 V.
Sensor de guiñada DRS MM1
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 32: Sensor de velocidad de giro
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
32
ABS / ESP
Sensor de guiñada DRS MM1
CAN signal as output signal
Análoga signal as output signal
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 33
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
33
ABS / ESP
A través del sensor de aceleración transversal, la unidad electrónica de control, detecta si existen fuerzas laterales que tratan de sacar el vehículo de su trayectoria prevista, y en caso afirmativo, informa de su
intensidad.
ESP - Lateral aceleración sensor
      Electronics
      Hall sensor
      Spring-ground element
      Spring
      Housing
      1
      2
      3
      4
      5
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 34: Sensor de aceleración transversal
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
34
¿Qué posibilidades de comprobación existen para el sensor de aceleración transversal?
Auto diagnosis
Comprobar la tensión de alimentación
Señal en reposo (aprox 2,5 voltios), esta señal aumenta o disminuye en función de la aceleración transversal
ABS / ESP
      U
      a
      3.9V
      2.5V
      1.1V
      -1.4g
      +1.4g
      0g
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 35: DRS Generaciones
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
35
ABS / ESP
1995 DRS50/100 Sólo medida de la velocidad de guiñada, principio de medida electromecánicos
DRS 1998 MM1 Grupo sensor con elementos sensores micro-mecánicos. Medición de la wz y ax
2005 DRS-MM3 2007-DRS MM3R Medición de la wz, wx, Ax y Ay es posible, dependiendo del diseño 2010-DRS MM5 La miniaturización de MM3
    ax
    ay
    az
    wx
    wy
    wz
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 36
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
36
ABS / ESP
Conceptos para el sensor de inercia
    Integrated sensor
    Sensor cluster
    DRS MM
    DCU
    AB plus
Concepto 1: ESP con sensor integrado de la inercia Completa la función ESP con el mínimo esfuerzo de montaje
Concepto 2:
Grupo sensor o DCU Flexible y ampliable De alto nivel de rendimiento
Concepto 3: airbag ECU Flexible y ampliable
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 37: Sensor de presión
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
37
ABS / ESP
      DS3 – SBC
      DS6 – ESPpremium
      DS5 – ESP8
      DS2 - ESP Gen.5
¿Que presión se mide?
¿Que el sensor puede ser reemplazado?
¿Qué posibilidades de comprobación existen para el sensor de presión?
  Auto diagnosis con KTS
  Medida de:
  Tensión de alimentación
  Señal de salida para diferentes presiones
La presión en el cilindro maestro. Para DS3 la presión del acumulador y de las presiones individuales de las ruedas .
Sólo la DS2
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 38: Grupo hidráulico
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
38
1: Grupo hidráulico
2: Freno de rueda VL
3: Circuito primario cilindro maestro
4: Freno de rueda HR
5: Freno de rueda HL
6: Sensor de presión
7: Circuito secundario cilindro maestro
8: Freno de rueda VR
¿Qué hay que tener en cuenta:
  al cambiar el líquido de frenos?
  Emplear el procedimiento habitual con el aparato de llenado y purga de aire
  al cambiar el grupo hidráulico?
  Purgar el aire con ayuda del KTS
ABS / ESP
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 39: Grupo hidráulico
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
39
1: Amplificador de la fuerza de frenado
2: Circuito secundario
3: Circuito primario
4: Válvulas de conmutación
5: Válvula de aspiración
6: Cámaras de amortiguación
7: Bomba de retorno
8: Cámaras de acumulación
9: Válvula de admisión HL
10: Válvula de admisión HR
11: Válvula de admisión VR
12: Válvula de admisión VL
13: Válvula de escape HL
14: Válvula de escape HR
15: Válvula de escape VR
16: Válvula de escape VL
17: Freno de rueda HL
18: Freno de rueda VR
19: Freno de rueda VL
20: Freno de rueda HR
ABS / ESP
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 40: Grupo hidráulico
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
40
ABS / ESP
      Charging pump
      VLP and LKE
      Charging piston unit
¿Cuál es el propósito de pre-carga?
¿Cuáles son los diferentes tipos de pre-carga?
Pre-carga
ESP 1.04 con pre-carga a través de la unidad de pistón de bomba . ESP 1,14 con pre-carga neumática con el BKV ESP 1,24 con bomba de pre-carga ESP 1.34 y ESP8 sin pre-carga
Para que el grupo hidráulico sea capaz de suministrar líquido de frenos, incluso a bajas temperaturas.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 41: Asistente de frenado (BAS)
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
41
El BAS es un sistema de asistencia de frenado , que utiliza el amplificador de fuerza de frenado para generar la presión necesaria en caso de reconocer un frenado de emergencia.
Cuando el BAS esta asociado a un sistema ESP también tiene la misión de generar
una presión previa de unos 5 bar ante una intervención del ESP.
ABS / ESP
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 42: Asistente de frenado (BAS)
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
42
ABS / ESP
Asistente de frenada neumático
¿Qué funciones realiza la electroválvula del BAS ?
2. ¿Por qué es necesario un relé para la supresión de la luz de freno?
1
2
3
4
5
6
7
1 Unidad de control de ESP 2 Relé de supresión de la luz de freno. 3 Interruptor de la lámpara
4 Módulo de luz 5 Luz de freno 6 Membrana del sensor de desplazamiento 7 BAS válvula de solenoide
Asistente de frenada Pre-carga para un control ESP
Así no se enciende la luz de freno durante la intervención ESP.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 43: Asistente de frenado (BAS)
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
43
ABS / ESP
Asistente de frenada
Fuerza del Pedal
p
Conductor normal
Conductor entrenado
HBA
Con BA
Sin BA
¿Cuáles son las ventajas de la asistente de frenado?
2. Nombra los tres diferentes tipos de asistentes de frenado. 3. ¿Cuál es la ventaja de HBA?
Rápido aumento de la presión durante las acciones de frenado de pánico, muy por encima de la presión del HZ (bomba).
(Hidráulica)-mecánicos, neumáticos- eléctricos, hidráulicos- eléctricos (HBA)
Usa los mismos componentes disponibles en el ESP.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 44: Amplificador de la fuerza de frenado
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
44
ABS / ESP
La electroválvula BAS se encarga de ventilar la cámara trasera en el amplificador de fuerza de frenado, creando una diferencia de presiones entre las dos cámaras. Con esto se consigue el control del amplificador.
¿ Que misión tiene la electroválvula BAS ?
¿Que misión tiene el sensor de
recorrido de membrana.?
La señal del sensor de recorrido de membrana la necesita para la medición de la velocidad del pedal.
Con esta información y la velocidad del vehículo el sistema identifica una frenada de emergencia.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 45: Asistente de frenado (BAS)
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
45
Sensor de recorrido de membrana
Unidad de válvula BAS
Electroválvula BAS
Interruptor para soltar el BAS
El interruptor para desactivar el BAS tiene dos posiciones , así la señal se encuentra en una u otra entrada . Por esta redundancia se controla el cable de señal respecto a interrupción.
ABS / ESP
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 46: Posiciones del grupo hidráulico con BAS
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
46
A: Válvula de conmutación
b: Válvula de aspiración
C: Válvula de admisión
d: Válvula de escape
e: Cilindro (bombín) de rueda
f: Bomba de retorno
g: Amplificador fuerza de frenado
h: Acumulador
Válvula de conmutación abierta
Válvula de aspiración cerrada
Bomba de retorno inactiva
Válvula de admisión abierta
Válvula de escape cerrada
BAS no activado
Cilindro de rueda sin presión
Reposo
ABS / ESP
Generar presión
Válvula de conmutación cerrada
Válvula de aspiración abierta
Bomba de retorno activa
Válvula de admisión abierta
Válvula de escape cerrada
BAS activado
Cilindro de rueda aumenta presión
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 47: Posiciones del grupo hidráulico con BAS
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
47
Mantener presión
Válvula de conmutación cerrada
Válvula de aspiración cerrada
Bomba de retorno inactiva
Válvula de admisión cerrada
Válvula de escape cerrada
Cilindro de rueda se mantiene presión
ABS / ESP
Reducir presión
Válvula de conmutación abierta/cerrada dependiendo del nivel de presión
Válvula de aspiración cerrada
Bomba de retorno activa
Válvula de admisión cerrada
Válvula de escape abierta
Cilindro de rueda se reduce la presión
El líquido de frenos vuelve al depósito a través del cilindro maestro
A: Válvula de conmutación
b: Válvula de aspiración
C: Válvula de admisión
d: Válvula de escape
e: Cilindro (bombín) de rueda
f: Bomba de retorno
g: Amplificador fuerza de frenado
h: Acumulador
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 48: Posiciones del grupo hidráulico con bomba hidráulica
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
48
Reposo
a: Válvula de conmutación
b: Válvula de aspiración
c: Válvula de admisión
d: Válvula de escape
e: Cilindro (bombín) de rueda
f: Bomba de retorno
g: Bomba hidráulica para la generación de presión
h: Amplificador de la fuerza de frenado
Válvula de conmutación cerrada
Válvula de aspiración abierta
Bomba de retorno inactiva
Válvula de admisión abierta
Válvula de escape cerrada
Bomba hidráulica inactiva
Cilindro de rueda sin presión
ABS / ESP
Generar presión
Válvula de conmutación cerrada
Válvula de aspiración abierta
Bomba de retorno activa
Válvula de admisión abierta
Válvula de escape cerrada
Bomba hidráulica activa
Cilindro de rueda con presión
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 49: Posiciones del grupo hidráulico con bomba hidráulica
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
49
Mantener presión
Válvula de conmutación cerrada
Válvula de aspiración cerrada
Bomba de retorno inactiva
Válvula de admisión cerrada
Válvula de escape cerrada
Bomba hidráulica inactiva
Cilindro de rueda se mantiene la presión presión
ABS / ESP
Reducir presión
Válvula de conmutación abierta
Válvula de aspiración cerrada
Bomba de retorno activa
Válvula de admisión cerrada
Válvula de escape abierta
Bomba hidráulica inactiva
Cilindro de rueda se reduce la presión
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 50
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
50
ABS / ESP
Bomba de retorno de doble actuación
¿Por qué no hay pre-carga en el ESP1.34 y en adelante? Dos etapas RFP Grandes secciones transversales en el modulador hidráulico Válvula central en HZ (bomba) mas grande
¿Cómo funciona en dos etapas el RFP? El espacio debajo del pistón se llena durante la carrera de compresión. Este líquido es suministrado justo a la entrada de la válvula de aspiración durante la carrera de aspiración.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 51
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
51
ABS / ESP
ESP 8.0
1
2
3
4
5
7
8
9
1 Motor
2 Bloque hidráulico
3 Acumulador de presión
4 Bomba de embolo
5 Electroválvulas
6 Sensor de presión
7 Bobinas / Grupo magnético
8 Rejilla de bobina
9 Unidad de control.
6
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 52
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
52
ABS / ESP
ESP 8.0
1 Tiene aprox.30% menos peso y volumen reducido en comparación con ABS5.7
2 Sistema modular con 8/12 válvulas de solenoide del ABS / ESP
3 La posibilidad de actualización de de otras funciones, como asistente de frenada BA y EBD
4 Sistema sin necesidad de pre-carga con aumento dinámico de presión mejorado (T/50 bar normalmente 400ms)
5 Diferentes elementos de la bomba ABS y ESP / ASR
6 Motor XS para el ABS y S o L para ESP / ASR
7 Reducción de ruido debido al uso de bomba de velocidad variable, el uso de válvulas de solenoide tranquila
8 Las mejoras en la reducción de ruido a través del control electrónico de velocidad variable para el motor de la bomba y el control de la presión continua de los EV, las llamadas LMV.
9 Regulación de la tensión de alimentación para activación de la EV (PWM) y control de fallo .
10 USV se sustituye por EV para ESP / ASR
11 Enchufe estándar con 26 (ABS) o 46 pines (ASR / ESP)
12 La omisión de las cámaras de amortiguación
Visión del sistema
13 Sumergible…….
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 53
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
53
ABS / ESP
ESP 8.0
      HSV = Válvula de mando de alta presión
      USV = Válvula de conmutación
      EV = Válvula de entrada
      AV = Válvula de salida
      sRP =Bomba de recirculación
      A1,A2 = Acumuladores de presión
      RF = Delante derecha
      RR = Trasera derecha
      LF = Delante izquierda
      LR = Detrás izquierda
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 54
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
54
ABS / ESP
ESP8i
    Sensor de inercia está integrado en el modulador hidráulico. Por lo tanto hay menos componentes y cables. El grupo de sensor MM4 : medidas wz, ax y ay
¿Que se debe observar durante el montaje de ESP8i?
    MM4
El eje z no debe desviarse más de 3 ° de la perpendicular. La disposición en el eje xy está dada por el fabricante. Estructuralmente, cualquier acuerdo en el eje xy es posible.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 55
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
55
ABS / ESP
ESP8T
    Características: De flujo optimizado. Paquete de bobinas modificados. Acumuladores mejorados (5,3 - 8,0 - 10,5 cm ³) Bombas asimétrica (9,5 mm de diámetro de pistón VA HA 8mm) Motor de mayor rendimiento con mayor excentricidad (1.1mm) Relé del motor y contactos mejorados. Acondicionado a bajas temperatura (LTC)
¿Cuál es la diferencia entre el ESP para vehículos de pasajeros y ESP para vehículos de transporte?
    Increased pump power
    Increased valve flow
    Faster wheel acceleration
    Izquierda ESP8 estándar.
    Derecha ESP8T con acumuladores mejorados.
      1
      2
      3
Hay que mover mayores cantidades de liquido de frenos.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 56
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
56
ABS / ESP
ESPplus
      La diferencia es la aplicación de USVx . Estas válvulas de conmutación trabajan con más precisión y permiten el control de las presiones pequeñas. Sólo con estas modificaciones son posibles funciones tales como BDW (Limpieza de disco de freno), EBP (Pre llenado electrónico de frenos), CDD-S (desaceleración controlada) o AVH-S (Retención automática del vehículo).Estas funciones, aportan un mayor confort, la reducción de la distancia de frenado y menor ruido. Por otra parte, ESP Plus contiene: nuevo bloque hidráulico con amortiguación hidráulica nuevo concepto (elementos de amortiguación, del acelerador inteligente, etc), aumento de la vida de servicio, la mejora del motor, elementos de mejora de la bomba, ECU térmicamente mejorado. El ESP Plus tiene un mayor tiempo de funcionamiento de Stop & Go .La escalabilidad y la modularidad de ESP Plus se ha mejorado, los picos de corriente se redujeron y la tasa de aumento del flujo se incremento.
    En el caso de las unidades estándar de ESP el control de la presión de cantidades pequeñas no es posible
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 57
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
57
Hasta 05/2006
Desde 06/2006
La pared frontal ha sido adaptada
SBC Sensotronic-Brake-Control
EHB3 Elektro-Hydraulische-Bremse
Operaciones especiales de sistema de frenos
Desactivar SBC
Nada
ABS / ESP
ESP PREMIUM
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Notes: 1

## Slide 58
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
58
ABS / ESP
ESP PREMIUM Grupo hidráulico
¿ Que ventajas ofrece 6 pistones bomba ?
Alta velocidad, alto incremento de suministro, bajo nivel de ruido, bajas pulsaciones del pedal
¿ Que es esencial para incrementar la vida de servicio del motor ?
El pico de corriente durante una situación no critica es reducido a través de control de la corriente del motor. Como resultado el desgaste y el daño es reducido.
Notes: 1

## Slide 59
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
59
ABS / ESP
ESP PREMIUM Grupo hidráulico
¿ Donde están montados los sensores de presión ?
Uno en el circuito principal y opcionalmente otros en cada uno de los circuitos.
¿ Cual es la ventaja de la función de amplificación de la fuerza de frenado ?
Se puede instalar un amplificador simple en lugar de uno doble.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Notes: 1

## Slide 60
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
60
60
ABS / ESP
Funciones adicionales ESP Descripción general.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Notes: 60

## Slide 61
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
61
61
ABS / ESP
Funciones adicionales ESP Descripción general.
Limpieza de disco freno (BDW)
Las señales de entrada Señal de limpiaparabrisas, sensor de lluvia, el par motor, aceleración lateral Las señales de salida Freno de presión (bar -1,5) Tiempo de frenado (~ 3 s) Intervalo de frenado (~ 3 min)
Limpieza de disco freno (BDW) Elimina el agua y la humedad de los discos de freno.
Pre-requisito: ESPplus
137 m
153 m
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Notes: 61

## Slide 62
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
62
62
ABS / ESP
Funciones adicionales ESP Descripción general.
HBB – Refuerzo hidráulicos de frenos
Hidráulica Brake Boost (HBB)
Compensación hidráulica en los frenos para compensa la perdida temporal de vacio en el servofreno.
Pre-requisitos: ESPplus
Señales de entrada:
Presión de cilindro de freno, la presión en la cámara de vacío del servofreno.
Señales de salida:
Aumento de la presión de freno
p
Pedal force
Run out point
El HBB detecta el punto de la presión de vacío, en el que el que la asistencia de frenado termina, y el HBB aumenta la presión hidráulica.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Notes: 62

## Slide 63
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
63
63
ABS / ESP
Funciones adicionales ESP Descripción general.
Control de descenso (HDC):
Función Tempomat para conducir cuesta abajo a baja velocidad Permite una segura y conveniente marcha cuesta abajo Pre-requisito: ESP, BTM, DFai
Las señales de entrada Señal Tempomat, pedal del acelerador, revoluciones del motor, par motor, transmisión y el estado del embrague, HDC-switch. Las señales de salida Control de presión de freno, luz de freno, velocidad
La función se activa con un interruptor. Un indicador muestra la intervención de control por medio del parpadeo.
Control de descenso (HDC)
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Notes: 63

## Slide 64
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
64
64
ABS / ESP
Funciones adicionales ESP Descripción general.
AWB – Advertencia de freno automática
Advertencia de freno automática (AWB) Advirtiendo al conductor sobre el peligro con impulsos de frenado automático (es posible hasta 3 impulsos) Reducción de la velocidad en aproximadamente 5 km / h. Frenado activado por el DAS (por ejemplo, ACC) Pre-requisito: ESP, PSS
Las señales de entrada Señal-DAS, velocidad de las ruedas, la presión del cilindro maestro Las señales de salida impulso de frenado accionamiento de la freno de luz durante la intervención AWB.
Trigger
AWB activo
La fuerza de frenado activa aplicada por el AWB
Deceleración
Velocidad del vehículo
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Notes: 64

## Slide 65
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
65
65
Freno electro hidráulico ( SBC )
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Notes: 65

## Slide 66
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
66
Freno electro hidráulico ( SBC )
ABS / ESP
4
¿ Cual es la misión de Grupo Hidráulico ?
Generar y acumular la presión de frenado y distribuirla individualmente a cada una de las ruedas.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 67
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
67
67
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Hydraulic
ECU
Delante
Detras
p
U
p
U
p
U
p
U
p
p
p
p
Detalle:
p
IV Válvula de entrada
OV Válvula de salida
OV
IV
BOU Unidad de freno
PTS Simulador de pedal
MC Cilindro Maestro
BOU
MC
p
U
PTS
s
U
PL
PL
SV
SV
SV Valvula de separación
PL Acumulador
M
p
U
PS Presión de suministro
PS
SISTEMA HIDRAULICO

Notes: 67

## Slide 68
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
68
68
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Hydraulic
ECU
Delante
Detras
Detalle:
p
OV
IV
M
p
U
PL
PL
SV
SV
p
U
p
U
p
U
p
U
p
U
p
p
p
p
s
U
BOU
MC
PTS
s
U
Nivel minimo de presión del acumulador ancanzado
M
Motor de la bomba en marcha
SBC | Presión de suministro
Notes: 68

## Slide 69
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
69
69
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Hydraulic
ECU
Delante
Detras
Detalle:
p
OV
IV
M
p
U
PL
PL
SV
SV
p
U
p
U
p
U
p
U
p
U
p
p
p
p
s
U
BOU
MC
PTS
s
U
p
U
s
U
Pisando el pedal de freno
Valvulas de separación cerradas
p
U
p
U
p
U
p
U
Control de presión en las ruedas activo
p
p
p
p
IV
Notes: 69

## Slide 70
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
70
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Hydraulic
ECU
Delante
Detras
Detalle:
p
OV
IV
M
p
U
PL
PL
SV
SV
p
U
p
U
p
U
p
U
p
U
p
p
p
p
s
U
BOU
MC
PTS
s
U
p
U
s
U
El conductor suelta el pedal de freno
p
U
p
U
p
U
p
U
Control de la presión en las ruedas activa
p
p
p
p
OV
Notes: 70

## Slide 71
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
71
71
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
98
Hydraulic
ECU
Delante
Detras
Detalle:
p
OV
IV
M
p
U
PL
PL
SV
SV
p
U
p
U
p
U
p
U
p
U
p
p
p
p
s
U
BOU
MC
PTS
s
U
Pedal de freno en reposo
Válvulas de separación abiertas
SBC FRENO EN REPOSO

ABS / ESP
Notes: 71

## Slide 72
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
72
72
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Intervencion automatica del sistema en el caso : Control dinamico del vehiculo , patinaje de rueda ,etc.
Hydraulic
ECU
Delante
Detras
Detalle:
p
OV
IV
M
p
U
PL
PL
SV
SV
p
U
p
U
p
U
p
U
p
U
p
p
p
p
s
U
BOU
MC
PTS
s
U
Valvulas de separación cerradas
p
U
p
U
p
U
p
U
Control de presión de rueda activo e.g. rear left: La presión aumenta
p
IV
p
OV
Control de presión de rueda activo e.g. rear left: Presión constante
IV
p
OV
Control de presión en ruedas activo e.g. rear left: La presión disminuye
ABS / ESP
Notes: 72

## Slide 73
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
73
73
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)
Hydraulic
ECU
Delante
Detras
Detail:
p
OV
IV
M
p
U
PL
PL
SV
SV
p
U
p
U
p
U
p
U
p
U
p
p
p
p
s
U
BOU
MC
PTS
s
U
EN CASO DE FALLO DEL SISTEMA
El conductor pisa el pedal de freno
 Solo esta activo el circuito hidraulico de emergencia
ABS / ESP
Notes: 73

## Slide 74: Frenos regenerativos
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
74
ABS / ESP
CRBS - Cooperación sistema de frenos regenerativos.
¿Cuáles son los diferentes tipos híbridos?
¿Qué significa el termino "regeneración"?
¿Qué cambios tienen que hacerse en los sistemas de frenos para poder ser utilizados con un sistema híbrido?
Para una acción normal de frenado, la energía de frenado se destruye. El propósito de un vehículo híbrido es en parte volver a convertir y guardar la energía de frenado. Así, en caso de una acción de frenado, una parte del freno se transfiere por el alternador. Durante este tiempo, el conductor no debe percibir la diferencia.
Micro Hybrid (sólo Start / Stop) Medio híbrido. Hybrid completo (con la unidad E)
Recuperación de la energía de frenado y el almacenamiento de la energía en la batería.
Suministro de vacío por separado
Simulador de pedal Modulador hidráulico con pequeños cambios.
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 75: Frenos regenerativos
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
75
ABS / ESP
      Existen dos variantes de bomba eléctrica de vacio : EVP-A para vehículos de gasolina apoyando la alimentación del vacio y EVP-H para vehículos híbridos, reemplazando la alimentación principal de vacio.
CRBS – Componentes adicionales
PCA - Accionamiento de presión controlada. Para el desacoplamiento del pedal de freno y para asegurar una sensación normal de pedal para el conductor.
ESP premiumhev Las nuevas válvulas de salida proporcionan un mayor nivel de ruido durante la recuperación. Las nuevas válvulas de entrada para mejor control de presión Presión del acumulador modificada para una mayor vida útil. Sensor de presión adicional para una mejor distribución del par de frenado
Sistema de regulación dinamico de marcha (ESP)

## Slide 76
AA-AS/TSS-EI11 | 30/06/2016
© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
76
ABS / ESP
ABS / ESP
Muchas gracias por su atención
Notes: 1