## Slide 1: ENERXÍA SOLAR TÉRMICA

## Slide 2: OS COMPOÑENTES: OS PANEIS

## Slide 3: COLECTOR SOLAR PLANO
Conexión con abrazadeira
Marco de aluminio
Cristal transparente de baixa reflexión
Serpentín de tubaria de cobre para transferencia da calor
Corpo de aluminio
Selo para conexión o baleiro
Sistema de entrada da tubaria de cobre
Lamias absorbentes

## Slide 4: VANTAXES
Son mais económicos.
Están construídos dentro dunha sólida estrutura de metal illada e protexida por un cristal.

## Slide 5: DESVANTAXES
Son mais proclives a presentar condensacións, especialmente cando se deteriora a xunta entre o cristal e a caixa.
Deben de ser elevados ó tellado como unha soa unidade.
En caso de rotura, o colector debe de ser reemprazado por completo.
A inclinación do sol afecta negativamente o rendemento.
Polo seu deseño plano acumulan mais neve, po e sucidade
= mais custe en mantemento maior reforzo estrutural.
Debido as perdidas por convección e condución estes paneis non alcanzan altas temperaturas non sendo recomendables para o seu uso en calefacción.

## Slide 6: COLECTOR SOLAR POR TUBOS DE VALEIRO

## Slide 7: VANTAXES
O baleiro protexe ó colector da corrosión e non presenta condensacións.
O baleiro elimina as perdidas por condución y convección, illa do medio ambiente sen que o frío nin o vento afecten apenas ó seu rendemento.
Polo seu lixeiro peso e pola súa configuración modular, son mais sinxelos de instalar nas cubertas.
Pola súa forma circular os raios de sol son atrapados mais eficazmente no amencer e na tardiña.
Debido a súa forma redonda e que hai ocos entre os tubos, son mais resistentes ó vento e á acumulación de neve.
O teren perdidas mínimas por radiación e convección alcanzan altas temperaturas, polo que son aptos para o seu uso en calefacción.

## Slide 8: DESVANTAXES
Mais custosos economicamente.
Son mais fráxiles mecanicamente, sobre todo no momento da montaxe.

## Slide 9: COLECTOR SOLAR POR TERMOSIFÓN

## Slide 10: VASO DE EXPANSIÓN E BOMBA CIRCULADORA
É o encargado de absorber as dilatacións do fluído portador.
É o compoñente fundamental para garantir a vida da instalación.
É o encargado de mover o fluído portador no circuíto.

## Slide 11: NORMATIVA
Normativa de la Unión Europea
DIRECTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
Normativa Estatal
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el RITE y sus ITEs y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios (Derogado). Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el RD 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el RITE (Derogado).
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Documento Básico HE: Ahorro de energía.
REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

## Slide 12: DESEÑO
Predimensionado:
- Datos de Partida.
- Esquema de Principio da Instalación.
- Cálculo da carga de consumo.
- Cálculo da enerxía dispoñible.
- Determinación da superficie de captadores e do
volume de acumulación.

## Slide 13: DESEÑO
Dimensionado:
- Selección da configuración básica.
- Selección do fluído portador.
- Deseño do sistema de captación.
- Deseño do sistema de acumulación.
- Dimensionado do sistema de intercambio.
- Deseño do circuíto hidráulico.
- Deseño do sistema de enerxía auxiliar.
- Deseño do sistema eléctrico e de control.
- Características técnicas dos compoñentes.
- Materiais e proteccións.
- Deseño da estrutura soporte.
- Recepción e probas funcionais da instalación.
- Mantemento das instalacións.

## Slide 14: DESEÑO - EXEMPLO
Datos de partida.
Bloque de 20 vivendas. (10 vivendas de 3 dormitorios e 10 vivendas 4 de dormitorios).
Tipo de combustible sistema auxiliar: gas
Temperatura de aporte AQS: 45ºC
Situación: Pontevedra
Latitude: 42ºN
Temperatura AFS segundo o mes:
(UNE 94002:2005, Táboa 3 ou compañía subministradora)
    Xaneiro:10
    Febreiro:11
    Marzo:11
    Abril:13
    Maio:14
    Xuño16
    Xulio:17
    Agosto:17
    Setembro:16
    Outubro:14
    Novembro:12
    Decembro:10

## Slide 15: DESEÑO - EXEMPLO
Calculo demanda AQS.
Demanda de referencia a 60°
(Táboa 3.1 - DB HE4)
VIVENDA MULTIFAMILIAR:
22 litros/dia persoa (60°)
Criterio de demanda | Litros AQS/día a 60º C
Vivendas unifamiliares | 30 por persoa
Vivendas multifamiliares | 22 por persoa
Hospitais e clinicas | 55 por cama
Hoteis **** | 70 por cama
Hoteis *** | 55 por cama
Hotel/Hostal | 40 por cama
Caming | 40 por emprazamento
Hostal/Pensión | 35 por cama
Residencia(ancians, estudantes…) | 55 por cama
Vestiarios/Duchas colectivas | 15 por servicio
Escolas | 3 por alumno
Cuarteis | 20 por persoa
Fabricas e talleres | 15 por persoa
Administrativos | 3 por persoa
Ximnasios | 20 a 25 por usuario
Lavanderias | 3 a 5 por kilo de roupa
Restaurantes | 5 a 10 por comida
Cafeterisa | 1 por almorzo

## Slide 16: DESEÑO - EXEMPLO
Calculo demanda AQS.
Demanda de referencia a 60°.
n° persoas = 70
22litros/dia persoa x 70 persoas = Di(60°) =1540 litros/dia
Este valor e constante durante todos os días do ano.
Demanda anual de AQS:
D(60°C) = 1540l/d x365 días D(60°) = 562.100 litros

## Slide 17: DESEÑO - EXEMPLO
Calculo demanda AQS.
Numero de unidades de consumo.
No noso caso - persoas:
N° de dormitorios: 10 x 3 +10 x 4 = 70 dormitorios.
Simultaneidade segundo a táboa do apartado 3.1.1.4 (só vivendas)
Mais de 7 dormitorios n° persoas = n° dormitorios = 70
N° de dormitorios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Mais de 7
Número de persoas | 1.5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | n° dormitorios

## Slide 18: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 19: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 20: DESEÑO - EXEMPLO
Calculo demanda AQS.
Demanda a
temperatura
elixida de
aporte de
solar 45°
MES | Dem. diaria (l/d) | Persoas | Dem. mensual Di(l/d) | n° dias mes | Total litros
Xaneiro | 31,43 | 70 | 2200,10 | 31 | 68203,10
Febreiro | 31,70 | 70 | 2219 | 28 | 62132
Marzo | 31,70 | 70 | 2219 | 31 | 68789
Abril | 32,31 | 70 | 2261,70 | 30 | 67851
Maio | 32,65 | 70 | 2285,5 | 31 | 70850,50
Xunio | 33,38 | 70 | 2363,2 | 30 | 70896
Xulio | 33,76 | 70 | 2363,20 | 31 | 73259,20
Agosto | 33,79 | 70 | 2365,30 | 31 | 73324,30
Septembro | 33,38 | 70 | 2336,6 | 30 | 70098
Outubro | 32,65 | 70 | 2285,50 | 31 | 70850,50
Novembro | 32,00 | 70 | 2240 | 30 | 67200
Decembro | 31,43 | 70 | 2200,1 | 31 | 68203,10
 |  |  |  | DT | 831656,70

## Slide 21: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 22: DESEÑO - EXEMPLO
Contribución solar mínima.
- Datos necesarios:
Demanda AQS = 2278,51 litros/dia
Localidade: Pontevedra.
Zona climática: ZONA I
(segundo Fig. 3.1. ou táboa 3.3. )
Enerxía Auxiliar: Gas natural(tabal 2.1.)

## Slide 23: DESEÑO - EXEMPLO
Contribución solar mínima.
Fig 3.1 DB HE 04

## Slide 24: DESEÑO - EXEMPLO
Contribución solar mínima.

## Slide 25: DESEÑO - EXEMPLO
Contribución solar mínima.

## Slide 26: DESEÑO - EXEMPLO
Contribución solar mínima.
- Datos necesarios:
Demanda AQS = 2278,51 litros/dia
Localidade: Pontevedra.
Zona climática: ZONA I
(segundo Fig. 3.1. ou táboa 3.3. )
Enerxía Auxiliar: Gas natural(tabal 2.1.)
CONTRIBUCIÓN SOLAR MINIMA 30%

## Slide 27: DESEÑO - EXEMPLO
TEMPERATURA AFS SEGÚN MES(UNE 94002) |  |  | 
Xaneiro | 10 | Xulio | 17
Febreiro | 11 | Agosto | 17
Marzo | 11 | Setembro | 16
Abril | 13 | Outubro | 14
Maio | 14 | Novembro | 12
Xunio | 16 | Decembro | 10

## Slide 28: DESEÑO - EXEMPLO
MES | Dem. (l) |  | Enerxía kWh
Xaneiro | 68203,10 | 35 | 2775,71
Febreiro | 62132 | 34 | 2456,38
Marzo | 68789 | 34 | 2719,57
Abril | 67851 | 32 | 2524,69
Maio | 70850,50 | 31 | 2553,91
Xunio | 70896 | 29 | 2390,68
Xulio | 73259,20 | 28 | 2385,18
Agosto | 73324,30 | 28 | 2387,30
Setembro | 70098 | 29 | 2363,77
Outubro | 70850,50 | 31 | 2553,91
Novembro | 67200 | 33 | 2578,60
Decembro | 68203,10 | 35 | 2775,71
Total | 831656,70 l |  | 30465,42

## Slide 29: DESEÑO - EXEMPLO
MES | Radiacion kWh/m2/dia Pontevedra
Xaneiro | 1,5
Febreiro | 2,3
Marzo | 3,6
Abril | 4,4
Maio | 4,9
Xunio | 5,7
Xulio | 6,1
Agosto | 5,2
Setembro | 4,2
Outubro | 3,1
Novembro | 1,9
Decembro | 1,5

## Slide 30: DESEÑO - EXEMPLO
CÁLCULO ENERXÉTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Consumo de agua [m3]: | 47,7 | 43,1 | 47,7 | 46,2 | 47,7 | 46,2 | 47,7 | 47,7 | 46,2 | 47,7 | 46,2 | 47,7 | 562,1
Incremento Ta. [ºC]: | 35,0 | 33,8 | 32,6 | 31,4 | 30,2 | 29,0 | 27,8 | 29,0 | 30,2 | 31,4 | 32,6 | 33,8 | 
Ener. Nec. [Kcal·1000]: | 1.671 | 1.457 | 1.556 | 1.451 | 1.442 | 1.340 | 1.327 | 1.384 | 1.395 | 1.499 | 1.506 | 1.614 | 17.643
DATOS DE SALIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Número de colectores: |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Área colectores [m2]: |  |  |  | 7,50 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Azimut [º]: |  |  |  | 0,00 |  | Pérdidas por orientación: |  |  | 0% | 
 |  |  | Inclinación [º]: |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Volumen de acumulación [l]: |  |  |  | 1.540 |  |  |  |  |  | 
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Ener. Nec. [Kcal·1000]: | 1.671 | 1.457 | 1.556 | 1.451 | 1.442 | 1.340 | 1.327 | 1.384 | 1.395 | 1.499 | 1.506 | 1.614 | 17.643
Ahorro A=0 [Kcal·1000]: | 281 | 399 | 524 | 666 | 595 | 738 | 769 | 744 | 579 | 482 | 369 | 268 | 6.414
Ahorro Real [Kcal·1000]: | 281 | 399 | 524 | 666 | 595 | 738 | 769 | 744 | 579 | 482 | 369 | 268 | 6.414
Ahorro A=0 [%]: | 16,8 | 27,4 | 33,7 | 45,9 | 41,2 | 55,1 | 57,9 | 53,7 | 41,5 | 32,2 | 24,5 | 16,6 | 36,4
Ahorro Real [%]: | 16,8 | 27,4 | 33,7 | 45,9 | 41,2 | 55,1 | 57,9 | 53,7 | 41,5 | 32,2 | 24,5 | 16,6 | 36,4

## Slide 31: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 32: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 33: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 34: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 35: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 36: DESEÑO - EXEMPLO
Cálculo das perdidas por orientación.
Código Técnico das Edificacións - DB HE 4

## Slide 37: DESEÑO - EXEMPLO
Cálculo das perdidas por orientación.
O obxectivo é determinar os limites da orientación e inclinación dos módulos de acordo coas perdidas máximas permisibles.
Calcúlanse en función:
Inclinación Acimut
Orientación óptima: sur
Inclinación óptima: demanda constante anual, a latitude xeográfica
demanda preferente en inverno, +10°
demanda preferente no verán, -10°

## Slide 38: DESEÑO - EXEMPLO
Cálculo das perdidas por orientación.
Entre cada un dos solsticios de verán e inverno hai 23°27´ positivos ou negativos respectivamente, respecto ós equinocios de primavera e outono.

## Slide 39: DESEÑO - EXEMPLO
Cálculo das perdidas de radiación por sombras.
Sobre a carta solar perfilase o obstáculo, e con él obtéñense as porcións afectadas pola sombra.

## Slide 40: DESEÑO - EXEMPLO
Cálculo das perdidas de radiación por sombras.
SUR
EDIFICACIÓN

## Slide 41: DESEÑO - EXEMPLO
Cálculo das perdidas de radiación por sombras.
SUR

## Slide 42: DESEÑO - EXEMPLO
Cálculo das perdidas de radiación por sombras.

## Slide 43: DESEÑO - EXEMPLO
Cálculo das perdidas de radiación por sombras.

## Slide 44: DESEÑO - EXEMPLO
Cálculo das perdidas de radiación por sombras.
P A10 = 0,75
P B10 = 0,75
P B12 = 0,25
P B8 = 0,25

## Slide 45: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 46: DESEÑO - EXEMPLO
Balance enerxético anual.
Chart: NECESIDADES E AFORROS
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic.
AHORROS | 314.2237 | 417.2468 | 503.3366 | 591.9331 | 498.0301 | 604.9169 | 637.5029 | 645.4309 | 538.4622 | 461.2308 | 406.8368 | 307.4437
NECESIDADES | 1670.9 | 1457.456 | 1556.324 | 1450.68 | 1441.748 | 1339.8 | 1327.172 | 1384.46 | 1395.24 | 1499.036 | 1506.12 | 1613.612

## Slide 47: DESEÑO - EXEMPLO
Esquemas tipo.

## Slide 48: DESEÑO - EXEMPLO
Esquemas tipo.

## Slide 49: FIN
MOITAS GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN