PROPOSTA

Simular as luces dun coche de policía con distintos tipos de escintileos.

Neste caso concreto teremos 4 secuencias de escintileos simuladas con dous leds (vermello e azul) conectados aos pins 12 e 13 os cales configuraremos como saidas dixitais.

Para pasar dunha secuencia a outra premeremos un pulsador conectado ao pin 2 o cal configuraremos como entrada dixital.

MONTAXE

RESOLUCIÓN CON ARDUINO
/*** Global variables ***/
int Led_Azul=3;
int Led_Rojo=12;
int Pulsador=2;
int Pulsado;
int Sin_Pulsar;
int T_Destello=50;
int T_Entre_Destello=200;
int Secuencia=0;
int Secuencia_Max=4;
int Contador=0;
int Iteraciones;
int i;

/*** Function declaration ***/
void Sec_Apagado ();
void Sec_Destellos_Juntos ();
void Sec_Destellos_Alternos ();
void Sec_3_Destellos_Alternos ();
void Sec_4_Destellos_Alternos ();
void Retardo ();

void setup()
{

  Pulsado=LOW;

  Sin_Pulsar=HIGH;

  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{

    pinMode(Pulsador,INPUT);

    if (Secuencia == 0) {
      Sec_Apagado();
     }
    if (Secuencia == 1) {
      Sec_3_Destellos_Alternos();
     }
    if (Secuencia == 2) {
      Sec_Destellos_Juntos();
     }
    if (Secuencia == 3) {
      Sec_4_Destellos_Alternos();
     }
    if (Secuencia == 4) {
      Sec_Destellos_Alternos();
     }
    pinMode(Pulsador,INPUT);
    if (digitalRead(Pulsador) == Pulsado) {
      delay(11);

      pinMode(Pulsador,INPUT);

      pinMode(Pulsador,INPUT);

      if (digitalRead(Pulsador) == Pulsado) {
        pinMode(Pulsador,INPUT);
        while (digitalRead(Pulsador) == Pulsado) {
        }
        Secuencia=Secuencia + 1;

        if (Secuencia > Secuencia_Max) {
        Secuencia=0;
        }
       }
     }

}

/*** Function definition ***/

void Retardo (int Iteraciones){
 Contador=0;
     while (Contador <= Iteraciones) {
      pinMode(Pulsador,INPUT);
      if (digitalRead(Pulsador) == Pulsado) {
        break;
       }
      Contador=Contador + 1;
      delay(1);
     }
 return ;
}

void Sec_Apagado () {
  pinMode(Pulsador,INPUT);
  while (digitalRead(Pulsador) == Sin_Pulsar) {
    pinMode(Led_Azul,OUTPUT);
    digitalWrite(Led_Azul,LOW);
    pinMode(Led_Rojo,OUTPUT);
    digitalWrite(Led_Rojo,LOW);
   }
 }

void Sec_Destellos_Juntos () {
  pinMode(Pulsador,INPUT);
  while (digitalRead(Pulsador) == Sin_Pulsar) {
    pinMode(Led_Azul,OUTPUT);
    digitalWrite(Led_Azul,HIGH);
    pinMode(Led_Rojo,OUTPUT);
    digitalWrite(Led_Rojo,HIGH);

Retardo(T_Destello);

    pinMode(Led_Azul,OUTPUT);
    digitalWrite(Led_Azul,LOW);
    pinMode(Led_Rojo,OUTPUT);
    digitalWrite(Led_Rojo,LOW);

Retardo(T_Entre_Destello);

  }

 }

void Sec_3_Destellos_Alternos () {
  pinMode(Pulsador,INPUT);
  while (digitalRead(Pulsador) == Sin_Pulsar) {

i=0;
    for (int i=0; i<=2; i++)
    {
    pinMode(Led_Azul,OUTPUT);
    digitalWrite(Led_Azul,HIGH);

Retardo(T_Destello);

    pinMode(Led_Azul,OUTPUT);
    digitalWrite(Led_Azul,LOW);

Retardo(T_Destello);

    }

Retardo(T_Destello);
i=0;
    for (int i=0; i<=2; i++)
    {
    pinMode(Led_Rojo,OUTPUT);
    digitalWrite(Led_Rojo,HIGH);

Retardo(T_Destello);

    pinMode(Led_Rojo,OUTPUT);
    digitalWrite(Led_Rojo,LOW);

Retardo(T_Destello);

    }

Retardo(T_Entre_Destello);

     }
   }

void Sec_4_Destellos_Alternos () {
  pinMode(Pulsador,INPUT);
  while (digitalRead(Pulsador) == Sin_Pulsar) {

i=0;
    for (int i=0; i<=3; i++)
    {
    pinMode(Led_Azul,OUTPUT);
    digitalWrite(Led_Azul,HIGH);

Retardo(T_Destello);

    pinMode(Led_Azul,OUTPUT);
    digitalWrite(Led_Azul,LOW);

Retardo(T_Destello);

    }

Retardo(T_Destello);
i=0;
    for (int i=0; i<=3; i++)
    {
    pinMode(Led_Rojo,OUTPUT);
    digitalWrite(Led_Rojo,HIGH);

Retardo(T_Destello);

    pinMode(Led_Rojo,OUTPUT);
    digitalWrite(Led_Rojo,LOW);

Retardo(T_Destello);

    }

Retardo(T_Entre_Destello);

     }
   }

void Sec_Destellos_Alternos () {
  pinMode(Pulsador,INPUT);
  while (digitalRead(Pulsador) == Sin_Pulsar) {
    pinMode(Led_Azul,OUTPUT);
    digitalWrite(Led_Azul,HIGH);
    pinMode(Led_Rojo,OUTPUT);
    digitalWrite(Led_Rojo,LOW);

Retardo(T_Entre_Destello);

    pinMode(Led_Azul,OUTPUT);
    digitalWrite(Led_Azul,LOW);
    pinMode(Led_Rojo,OUTPUT);
    digitalWrite(Led_Rojo,HIGH);

Retardo(T_Entre_Destello);

     }
   }