## Slide 1: INSTALACIÓN HARDWARE PDI

## Slide 2: ELEMENTOS
PIZARRA DIXITAL
POXECTOR
ORDENADOR

## Slide 3: CONEXIONES
ORDENADOR PROXECTOR
  CABLE SVGA
ORDENADOR PDI
  CABLE USB
CABLES RED ELECTRICA

## Slide 4
CONECTAMOS EL PROYECTOR AL ORDENADOR MEDIANTE EL CABLE SVGA.

## Slide 5
CONECTAMOS PDI A ORDENADOR MEDIANTE CABLE USB

## Slide 6
NOS ASEGURAMOS DE QUE EL PROYECTOR Y EL ORDENADOR ESTÉN CONECTADOS A LA RED ELÉCTRICA

## Slide 7
ENCENDEMOS PROYECTOR Y DESPUÉS ORDENADOR
SI YA LO ESTÁN BUSCAMOS TECLA FN CAMBIO PANTALLA
TECLA SOURCE PROYECTOR.

## Slide 8: POSIBLES PROBLEMAS
PROYECTOR NO FUNCIONA. Comprobar cable corriente, comprobar lampara.
PROYECTOR NO PROYECTA IMAGEN ORDENADOR. Comprobar cable svga, comprobar “source” de proyector, comprobar cambio pantalla portatil. Apagar portatil y encender con el cable conectado. Comprobar que el ordenador esté encendido.
PDI NO FUNCIONA. Comprobar cable USB.

## Slide 9: CALIBRAR PANTALLA
Pulsar los botones de teclado y boton derecho a la vez.
Pulsar sobre las cruces de la pantalla

## Slide 10: PRECAUCIONES
DESPLAZAR LO MINIMO EL PROYECTOR ENCENDIDO.
ESPERAR A QUE LA LAMPARA SE ENFRIE CUANDO APAGAMOS.