## Slide 1
PLÓTER DE CORTE / ROTUTEX C41 / SKYCUT C19

## Slide 2: PLÓTER DE CORTE ¿Qué é un plóter de corte e que podo facer con el?

## Slide 3: PLÓTER DE CORTE ¿Qué é un plóter de corte e que podo facer con el?

## Slide 4: USOS E APLICACIÓNS
CORTE, TRAZADO E “REPUXADO”
Corte de vinilo adhesivo.
Corte de vinilo textil.
Corte de materiais de decoración e didácticos, como goma eva, cartulina, telas, denim, feltro, papel.
Trazado de impresión
Repuxado do coiro, liñas de corte para crear caixas, sobres, embalaxes.
Debuxo e gravado, incluso en aluminio anodizado ou xoias.

## Slide 5
CONEXIÓN:
  CABLE USB (A MÁIS FIABLE)
  WIFI
    TRABALLO SEN CONEXIÓN.
      (a través de arquivos de trazado en formato .plt cargados mediante unha memoria usb).

## Slide 6: SOFTWARE SINGMASTER PRO
-CADA PLOTTER Licencia para 1 pc.
-Para cambiar de pc, hai que dar baixa a licencia para instalar en outro terminal.
-Combina deseño vectorial con comunicación (PLOTTER-pc). Importa arquivos vectoriais de Autocad-Inkscape-Illustrator-Corel draw, fotografías…

## Slide 7: TIPOS DE FERRAMENTAS
PORTA TINTA-serve para pintar e é necesario para as calibracións.
PORTA-COITELAS-sosteñen e regulan a altura das coitelas, tres tipos principais de coitelas segundo material a cortar. A máis común é a vermella. Fráxiles, é convinte ter reposto.
FERRAMENTA DE REPUXADO E GRAVADO
      CONCEPTO DE OFFSET
Debuxar | Soporte bolígrafo | Offset igual a 0 |  | 
Corte simple | Porta coitelas | Amarela | 30 graos (materiais duros) | Offset de 0,75
Corte por cores |  | Vermella | 45 graos (vinilo e materiais común) | Offset de 0,3
Creación de contorno |  | Azul | 60 graos (materiais grosos) | Offset de 0,4
Repuxado-Fendas | Fold tool. Offset = 0 |  |  | 

## Slide 8
REGULACIÓN DO QUE SAE A COITELA CON RESPECTO Ó PORTACOITELAS. DEBE CORTAR SÓ UNHA CAPA E NON MARCAR O SOPORTE. FACER SEMPRE “TEST”
REGULACIÓN DE ALTURA DA COITELA RESPECTO DO MATERIAL A CORTAR. UNIDADE DE MEDIDA… O POST-IT

## Slide 9
PARÁMETROS DE CORTE
FORZA (PRESIÓN) DA COITELA CONTRA O MATERIAL
VELOCIDADE DO DESPLAZAMENTO DA COITELA CANDO ESTÁ A CORTAR O MATERIAL.
REXISTRAR OS PARÁMETROS CANDO O CORTE SAE BEN. (MATERIAL, MARCA E COR, TIPO DE COITELA, FORZA, VELOCIDADE, OFFSET, PASADAS, ALTURA CON RESPECTO Ó MATERIAL…..

## Slide 10
PRÁCTICA - VECTORIZACIÓN A DÚAS CORES
Fabricación dunha pegatina en vinilo adhesivo dende un logotipo a dúas cores.

## Slide 12
Abrimos a imaxe en INKSCAPE.

## Slide 13
Imos á ferramenta de vectorizar mapa de bits de INKSCAPE

## Slide 14
DEFINICIÓN DOS PARÁMETROS DA VECTORIZACIÓN:
-Vectorización multicolor.
-tipo “colores”.
-Eliminar fondo.
-Axustar “motas”

## Slide 15
Na fiestra de capas, comprobamos que temos tres trazados, un correspondente a cada cor.

## Slide 16
Importamos a Singmaster
Enviamos a cortar e seleccionamos “separados por cores” Presentándosenos así 3 traballos, un por cada cor.

## Slide 17: -USO DE ABSOLUTA POSICIÓN NO DIÁLOGO PREVIO Ó CORTE. -USO DE MARCAS DE POSICIÓN PARA MELLOR POSICIONAMENTO.

## Slide 18: PELAREMOS E MONTAREMOS O VINILO NO PAPEL TRANSFER DE FORMA ORDEADA.