## Slide 1: TEMA 6 CLASIFICACIÓN DE LA APARATOLOGÍA ESTÉTICA.

## Slide 2: ELECTROESTÉTICA
Termoterapia: Transfiere energía térmica que eleva la temperatura del cuerpo, generando calor.
Crioterapia: Transfiere frío a bajas temperaturas.
Electroterapia: Aprovecha los diferentes efectos electroquímicos de las corrientes eléctricas. Los tipos de corrientes eléctricas que se utilizan en estética se pueden clasificar de la siguiente manera.
Corriente galvánica o continua.
Corriente de baja y media frecuencia.
Corrientes de alta frecuencia.
Radiaciones elestromagnéticas (REM): Constan tanto de campos eléctricos como magnéticos. Las características del tipo de onda electromagnética, su frecuencia y longitud determinan sus efectos y penetración en los diferentes tejidos. Se pueden clasificar de la siguiente manera.
Ultravioleta (UV). Infrarrojas (IR). Láser. Luz pulsada intensa IPL .Fototerapia LED.
Mecanoterapia: Utiliza la energía mecánica transmitida en forma de fuerza apicada sobre la superficie de la piel.

## Slide 3: TERMOTERAPIA
Se utiliza en aquellos tratamientos en los que es necesario elevar la temperatura corporal para provocar la hiperemia de la piel una vasodilatación generalizada, aumento de la sudoración , eliminación de toxinas, relajación muscular generalizada y un efecto de sedación sobre el sistema nervioso.

## Slide 4: TERMOTERAPIA
Indicaciones de la termoterapia.
Favorecer la absorción transcutánea de productos tópicos.
Antiestrés y relajación general.
Eliminación de toxinas,
Relajación muscular.
Celulitis y trastornos circulatorios sin base orgánica.
Adiposidad localizada y obesidad generalizada
Contraindicaciones de la termoterapia.
Sobre heridas, lesiones cutáneas, inflamaciones o quemaduras recientes.
En zonas con pérdida de sensibilidad de la piel por el riesgo de quemaduras.
Cardiopatías o trastornos cardiovasculares descompensados, como pacientes hipotensos por riesgo de síncope de calor.
Tumores o neoplasias.
Embarazo.
Procesos agudos o inflamatorios.
Alteraciones de la circulación o flebitis, tromboflebitis, telangiectasias y varices.
Infecciones y procesos febriles.

## Slide 5: SONDAS DE CALOR
Se utilizan mayoritariamente en los tratamientos faciales como técnica de preparación de la piel para el masaje o la aplicación de cosméticos. Suelen disponer de un aplicador de superficie metálica. Actúan directamente sobre esta, relajando los músculos, y reduce el estrés, mejorando y estimulando la circulación sanguínea y abriendo los poros. Ayudan, de igual manera, a la absorción de nutrientes, cuando se realiza antes de la aplicación de mascarillas.

## Slide 6: VAPOR CALIENTE CON O SIN OZONO
El calor húmedo en forma de vapor favorece la limpieza y eliminación de desechos en la piel. Su utilización es habitual en los tratamientos estéticos faciales, principalmente para higiene de la piel. Se suele combinar simultáneamente con la aplicación de ozono, que favorece la oxigenación de esta y de los tejidos superficiales, además de tener un efecto bactericida y antiséptico

## Slide 7: CRIOTERAPÍA
Se utiliza en aplicaciones estéticas por sus múltiples beneficios antiálgicos, antinflamatorios y de estímulo y activación del sistema circulatorio, especialmente en tratamientos corporales, gracias a su acción de activación de la lipolisis del tejido adiposo.

## Slide 8: CRIOTERAPIA
Indicaciones de la crioterapia.
Tratamientos antienvejecimiento: el frío aumenta la actividad vascular a nivel localizado, provocando, a su vez, un aumento de la oxigenación celular que estimula la reafirmación de los tejidos.
Tratamientos específicos drenantes y descongestivos en contorno de ojos: actúa como elemento antiinflamatorio y drenante de la frágil y delicada red vascular en esta zona.
Tratamientos adelgazantes corporales: en caso de obesidad localizada corporal y celulitis.
Contraindicaciones de la crioterapia.
Alteraciones de la sensibilidad,
Parestesias. El hormigueo es la más frecuente.
Trastornos funcionales del riego sanguíneo.
Evitar la zona del abdomen durante el periodo de menstruación.
Evitar el abdomen en embarazadas.
Úlceras

## Slide 9: SONDAS DE FRIO
Son muy beneficiosas para después de tratamientos de dermoabrasión con puntas de diamante, ayudando a cerrar los poros y suavizar la piel. Para los tratamientos de peeling, el frío ayuda a calmar la piel y reducir el enrojecimiento. Tienen gran eficacia a la hora de suavizar la piel, calmar la irritación y ayudar a reducir la inflamación. Mejoran la elasticidad de la piel, tensándola y suavizando las arrugas. Contraen los vasos sanguíneos y mejoran la piel con exposición solar excesiva.

## Slide 10: CRIOLIPOLISIS
Mediante la combinación del frío y succión se realiza el enfriamiento del tejido adiposo, lo cual estimula la apoptosis celular a partir de la cristalización de los lípidos de los adipocitos. Es una técnica que ayuda a definir la figura mediante la eliminación de adiposidades localizadas.

## Slide 11: CORRIENTES GALVÁNICAS
INDICACIONES DE LAS CORRIENTES GALVÁNICAS.
Tratamientos de envejecimiento cutáneo o revitalización, ya que favorecen la activación circulatoria de los tejidos, mejorando su nivel de oxigenación y nutrición celular.
Tratamientos faciales o corporales, cuando se desee potenciar la acción de un activo cosmético, porque aumenta su penetración y absorción cutánea.
Tratamientos de higiene por su acción desincrustante y purificante.
En pieles grasas por su acción seborreguladora.
CONTRAINDICACIONES DE LAS CORRIENTES GALVÁNICAS .
Personas portadoras de marcapasos.
Infecciones y procesos febriles.
Embarazo.
Epilepsia.
Tumores y neoplasias.
Zonas con implantes metálicos o presencia de DIU.
Zonas de la piel con heridas, lesiones cutáneas ( de importancia), inflamaciones , hematomas o quemaduras recientes.
Alteraciones del sistema circulatorio: varices, tromboflebitis, etc.

## Slide 12: CORRIENTES GALVÁNICAS
Galvanización: Produce hiperemia con el consiguiente aumento del trofismo celular, efecto de sedación y analgesia, estímulo de la circulación sanguínea y linfática, aumento de la funcionalidad de las glándulas secretoras y mejora la contracción muscular.
Desincrustación: Se utiliza la corriente junto con un producto desincrustante para obtener una limpieza en profundidad por exceso de grasas. Ayuda a eliminar el exceso de sebo en la piel mediante la saponificación; los ácidos grasos del sebo se combinan con el álcali desincrustante, dando lugar a un jabón que se elimina fácilmente.
Ionización o iontoforesis: Favorece la penetración de determinadas sustancias iónicas a través de la piel. Se emplea en todos aquellos tratamientos, faciales o corporales, donde se quiera favorecer la penetración de un principio activo indicado para la alteración que se trate. En los tratamientos estéticos faciales se utiliza más la corriente microgalvánica, puesto que se trabaja con electrodos de pequeño tamaño y, por tanto, se necesitan intensidades más bajas,

## Slide 13: CORRIENTES DE BAJA Y MEDIA FRECUENCIA
Agrupan un conjunto de corrientes cuyas características vienen determinadas por los parámetros de intensidad, duración del pulso, polaridad y frecuencia. Tienen efectos excitomotrices que provocan contracciones musculares reafirmantes. Además, producen otros beneficios, como la acción drenante en el sistema circulatorio, el efecto reafirmante en el tejido conjuntivo, la acción lipolítica en el tejido adiposo y la acción analgésica en el sistema nervioso central.

## Slide 14: CORRIENTES DE BAJA Y MEDIA FRECUENCIA
INDICACIONES DE LAS CORRIENTES DE BAJA Y MEDIA FRECUENCIA.
Reafirmación y tonificación muscular.
Estimulación tisular y tratamientos de lifting antiedad.
Adiposidad localizada y obesidad generalizada.
Relajación muscular.
Trastornos circulatorios, edemas y pesadez de pernas.
Celulitis.
Mejora la penetración y absorción de principios activos cosméticos.
CONTRAINDICACIONES DE LAS CORRIENTES DE BAJA Y MEDIA FRECUENCIA.
Sobre heridas, lesiones cutáneas, inflamaciones o quemaduras recientes.
Cardiopatías o personas portadoras de marcapasos.
Zona abdominal en mujeres embarazadas o portadoras de DIU.
Alergia o sensibilidad a algún cosmético utilizado.
Personas con epilepsia.
En zonas con prótesis o implantes metálicos.
Alteraciones severas de la circulación como flebitis, tromboflebitis y varices.
Infecciones y procesos febriles.

## Slide 15: CORRIENTES DE BAJA Y MEDIA FRECUENCIA
Gimnasia pasiva y electrolipolisis: Se basa en la estimulación que se deriva de la contracción muscular que produce la aplicación de las corrientes eléctricas de baja y media frecuencia. Se utilizan diferentes pulsos y modalidades de corrientes según el tipo de contracción y estimulación deseada. Ayuda en la reafirmación, tonificación y relajación muscular. Asimismo, genera drenaje y activación de la circulación, y un efecto lipolítico, remodelante y movilizador.
Electrolifting: Microcorrientes que actúan con micropulsos de muy poca intensidad. Producen un efecto tensor y reafirmante del tejido conjuntivo. Ayudan a combatir los signos del envejecimiento y la flacidez cutánea.
Electroporación o mesoterapia virtual: Son técnicas que permiten mejorar de forma eficaz la penetración y absorción celular de los activos cosméticos . Sus efectos están sujetos a la naturaleza de los ingredientes activos aplicados.

## Slide 16: CORRIENTES DE ALTA FRECUENCIA
INDICACIONES
Signos de envejecimiento,
Pieles deshidratadas y desvitalizadas.
Pieles irritadas.
Pieles grasas, seborreicas y acnéicas.
Senos y estrías.
CONTRAINDICACIONES
Personas portadoras de marcapasos.
Infecciones, inflamaciones agudas y procesos febriles.
Embarazo.
Epilepsia.
Tumores y neoplasias.
Zonas con implantes metálicos o presencia de DIU.
Piel con heridas, lesiones cutáneas, inflamaciones, hematomas o quemaduras recientes.
Alteraciones del sistema circulatorio: varices, tromboflebitis,etc
Áreas con implantes de relleno o infiltraciones recientes.
Zonas anestésicas o con sensibilidad alterada.

## Slide 17: CORRIENTES D`ARSONVAL
Existen tres técnicas diferentes de aplicación:
Directa o por efluvios: Los electrodos se aplican directamente, de manera que el electrodo mantiene el contacto en todo momento con la piel. Produce efectos térmicos, estimulantes de la circulación, calmantes, descongestivos, antisépticos, bactericidas y regeneradores. Mejora de la penetración de activos cosméticos.
A distancia o chisporroteo: El electrodo se mantiene a unos milímetros de distancia de la piel, lo que aumenta el salto de arco o chisporroteo. Produce efectos térmicos, estimulantes de la circulación antisépticos y bactericidas.
Indirecta o masaje indirecto: Se realiza con un electrodo de barra de vidrio o metal que sujeta el cliente en la mano, mientras que el profesional realiza un masaje manual, generalmente acompañado de una crema o producto cosmético . Produce efectos tónicos, estimulantes, térmicos y regeneradores y mejora de la penetración de activos cosméticos

## Slide 18: RADIOFRECUENCIA O DIATERMIA NO ABLATIVA
Es una aplicación de corriente de alta frecuencia, bajo voltaje y alta intensidad con la finalidad de generar calor en profundidad y producir una vasodilatación e hiperemia que aumenta el oxígeno y los nutrientes en los tejidos.
Diatermia capacitiva: Genera calor por el rozamiento de las moléculas dipolares de agua. Se utiliza para movilizar, activar y drenar el sistema circulatorio y como técnica relajante muscular.
Diatermia resistiva o conductiva: El aumento de temperatura o calentamiento se produce por conducción. En la piel se produce reparación tisular, en el tejido adiposo, una acción lipolítica y adelgazante.

## Slide 19: RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS
Ultravioleta UV: Se emplean en técnicas electroestéticas para el bronceado.
Luz pulsada intensa IPL: Son emisiones de luz policromática de alta intensidad que se pueden emplear para fotodepilación, fotorejuvenecimiento, acné,etc.
Fototerapia LED: Es una luz emitida por diodos, con diferentes acciones de terapia fotodinámica, dependiendo del color que emiten,
Infrarrojas: Se emplean en técnicas de aplicación de calor superficial o termolipolisis.
Láser: Son emisiones de luz monocromática y coherente.