## Slide 1
Unidad 3
Factores de riesgo y su prevención

## Slide 2: CONTENIDOS
Los factores de riesgo laboral
3. Factores de riesgo derivados de las condiciones medioambientales
4. Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo
2. Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad
Factores de riesgo derivados de la organización del trabajo
La evaluación de riesgos laborales

## Slide 3: RECUERDA
ACCEDE A VÍDEOS Y ENLACES
EN EL LIBRO DIGITAL DE FOL-IPE
CON TUS CLAVES
AQUÍ

## Slide 4
Contenidos
siguiente
Los factores de riesgo laboral
Condiciones de seguridad
- Lugares de trabajo
- Equipos de trabajo
Accidentes de trabajo
Condiciones medioambientales
- Agentes físicos
- Agentes químicos
- Agentes biológicos
Enfermedades profesionales
Condiciones ergonómicas
- Carga física
- Carga mental
Fatiga física
Fatiga mental
Condiciones psicosociales
- Organización del trabajo
- Características personales
Insatisfacción laboral
Estrés
Mobbing
Burnout

## Slide 5
Contenidos
2. Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad
anterior
siguiente
Riesgos derivados de las condiciones de seguridad
Lugares de trabajo
Máquinas y herramientas
Riesgo eléctrico
Riesgo de incendio

## Slide 6
2.1 Los lugares de trabajo
MEDIDAS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN
Volver
Estructuras y suelos
Deben ser sólidas y soportar cargas
Espacios de trabajo
Mín.: 3 m de altura, 2 m2/ trabajador, y 10m3 volumen por trabajador
Estables, no resbaladizos, sin pendientes ni rampas excesivas
Barandillas
Altura mín. 90 cm con protección inferior par impedir el paso
Escaleras y vías de circulación
Escaleras: anchura mín. 1m
Puertas: anchura mín. 80 cm y pasillos de 1m
Salidas de evacuación
Despejadas, señalizadas, con iluminación de seguridad y puertas que se puedan abrir hacia fuera.
DAÑOS
Resbalones
Caídas de personas y de objetos
Golpes con objetos
Cumplir con la normativa sobre condiciones mínimas
Señalización de seguridad
Orden y limpieza
Protección con redes de seguridad y arneses anticaidas
Búsqueda: “Trabajos en altura”

## Slide 7
2.2 Maquinaria y herramientas
Volver
MEDIDAS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN
DAÑOS
Golpes
Cortes
Atrapamientos
Amputaciones
Quemaduras
Proyección de partículas y gases
Contacto eléctrico
Incendio
Sordera
En el diseño de la máquina para que no suponga un riesgo en si misma
Marcado CE  cumple normativa de seguridad
Medidas de protección colectiva:
  Usar resguardos
  Usar pantallas
  Dispositivos de seguridad: células fotoeléctricas que detienen la máquina, o doble mando.
Uso de EPIs
Evitar uso de prendas holgadas, cadenas…
MEDIDAS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN
DAÑOS
Golpes
Caídas
Proyección de partículas
Contacto eléctrico
Usar las herramientas solo para el fin al que están destinadas
Formación del uso de herramientas
Mantenimiento y revisión
Transporte adecuado
Orden y limpieza
Maquinaria
Herramientas
Búsqueda: “Práctica 1 c)”
Búsqueda: “Práctica 1 e)”

## Slide 8
2.3 Riesgo eléctrico
Volver
Siguiente
Contacto directo
Cuando se tocan partes activas de la red que están en tensión
Contacto indirecto
Cuando se toca un dispositivo que normalmente no conduce la electricidad pero sí que por algún fallo la conduce
Contacto de alta tensión
Por acercamiento a dispositivos de más de 1.000 voltios. Descarga a través del aire.
Daños según nivel de intensidad | 
1-3 mA: cosquilleos | 25 mA: parada cardio-respiratoria si atraviesa cerebro o torax
5-10 mA: contracciones musculares | 60-75 mA: fibrilación ventricular si pasa por corazón
10 mA: tetanización (agarrotamiento) | 1 A – 5 A paro cardíaco reversible y quemaduras graves externas e internas

## Slide 9
2.3 Riesgos eléctricos
Volver
MEDIDAS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN
Protección frente a contactos directos
  Alejar partes activas de la instalación
  Imponer obstáculos, como tabiques o rejas
  Recubrir con aislamientos
Protección frente a contactos indirectos
  Tomas de tierra
  Usar interruptores diferenciales
  Otras medidas de protección pasiva: separar circuitos por transformadores, …
Medidas sobre los trabajadores:
  Informar sobre la señalización
  Uso de EPIs
  Uso de herramientas y elementos aislantes
  Verificar la ausencia de tensión y señalizar que se están realizando trabajos eléctricos antes de comenzar a operar
Búsqueda: “Práctica 2 b)1”
Búsqueda: “Práctica 2 b)2”

## Slide 10
Volver
2.4 El riesgo de incendio
Combustible
Materia que arde
Comburente
Oxígeno en el aire
Energía de activación o foco de calor
Reacción en cadena
Tetraedro del fuego
Tipo de Combustible
Clase A: Sólidos
Clase B: Líquidos
Clase C: Gaseosos
Clase D: Metales
MEDIDAS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN
DAÑOS
Muerte por asfixia e intoxicación por humos y gases
Quemaduras internas por inhalación de humos
Quemaduras externas por las llamas
Atrapamientos y avalanchas ocasionadas por el pánicos
Diseño de edificios contando con el uso de materiales difícilmente inflamables, protegiendo instalaciones eléctricas y con puertas cortafuegos
Adecuado almacenamiento de las sustancias y productos inflamables
Prevenir la electricidad estática en ambientes inflamables
Instalar sistemas de detección y alarma automáticos que detecten los humos o la temperatura
Instalar sistemas de extinción fijos, extintores portátiles y formación.
Búsqueda: “Uso del Extintor”
Contenidos

## Slide 11
Contenidos
3. Factores de riesgo de las condiciones medioambientales
anterior
siguiente
Riesgos derivados de las condiciones medioambientales
Agentes físicos
Agentes químicos
Agentes biológicos

## Slide 12
3.1 Agentes físicos
Volver
siguiente
Tipos de ruido
Ruido Continuo
Ruido discontinuo
Ruido de pico o impacto
MEDIDAS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN
DAÑOS
Sordera profesional irreversible
Fatiga auditiva
Irritabilidad
Dolores de cabeza
Estrés
Taquicardia
Insomnio
Problemas digestivos
Medias técnicas y organizativas
  Sustitución maquinaria y otras instalaciones
  Mantenimiento y revisión
  Disminución del tiempo de exposición de los trabajadores
  Insonorización de locales y talleres
  Evaluación nivel ruido cada 3 años si > 80dB y anual si >85dB
  Reconocimientos médicos cada 5 años o cada 3
  Señalización
Medidas sobre los trabajadores: información y formación, EPIs
RUIDO
Por normativa el límite máx. 87dB
Búsqueda: “Práctica 3 e)”

## Slide 13
3.1 Agentes físicos
anterior
siguiente
Tipos de contacto
Transmisión mano-brazo
Transmisión al cuerpo entero
MEDIDAS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN
DAÑOS
Transmisión mano-brazo:
  Síndrome de dedo blanco o Raynaud
  Artrosis de codo
  Lesiones de muñeca
Transmisión cuerpo entero
  Dolores de espalda, lumbalgias, hernias
  Mareos, vómitos
Diseño de maquinaria y herramientas con amortiguadores y elementos antibrivatorios
Utilización de asientos antivibratorios en vehículos
Adecuado mantenimiento y revisión
Realización de pausas y descansos
Rotaciones de personal con el objeto de reducir el tiempo de exposición
Información y formación
Uso de EPIs
VIBRACIONES
cuando el cuerpo se mueve alternativamente
Búsqueda: “Práctica 4 b)”

## Slide 14
3.1 Agentes físicos
anterior
siguiente
Tipos de radiaciones
Radiaciones ionizantes
Radiaciones no ionizantes
MEDIDAS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN
DAÑOS
Rayos infrarrojos y ultravioletas:
  Quemaduras y daños en la piel
  Conjuntivitis, cataratas
Radiaciones ionizantes:
  Cáncer profesional
  Efectos sobre la reproducción
Señalización obligatoria de la zona de riesgo y del uso obligatorio de EPIs
Vigilancia periódica de la salud para evaluar el nivel de radiaciones recibido
Limitación del tiempo de exposición a las radiaciones
Obligación de usar EPIs adecuados
Formación e información
RADIACIONES
Energías que se propagan en el espacio
Búsqueda: “Práctica 5 a)1”
Búsqueda: “Práctica 5 a)2”
Búsqueda: “Práctica 5 b)”

## Slide 15
3.1 Agentes físicos
anterior
siguiente
MEDIDAS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN
DAÑOS
Por exceso de calor  Golpe de calor Por exceso de frío  Hipotermias
Por exceso de calor
  Desde 2023 prohibición de realizar tareas en caso de alertas rojas o naranjas
  Ventilación natural y en su caso artificial
  Cumplir la normativa sobre temperaturas mín. en trabajos sedentarios (oficinas: 17-27˚C)
  Reducir tiempo de exposición
  Llevar ropa adecuada y beber agua frecuentemente
Por exceso de frío
  Aclimatar los locales
  Aislar el local
  Reducir el tiempo de exposición
  Llevar ropa adecuada
TEMPERATURA
se produce estrés térmico
Búsqueda: “Práctica 6 b)1”

## Slide 16
3.1 Agentes físicos
volver
MEDIDAS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN
DAÑOS
Muchos accidentes se producen por luz insuficiente
Fatiga visual y cansancio
Siempre que sea posible, utilizar luz natural
Disponer de una iluminación general y otra focalizada prestando atención a zonas peligrosas
Evitar los contrastes y deslumbramientos
Cumplir con la normativa sobre la cantidad mín. de lux en lugares de trabajo:
  Lugares con exigencias visuales bajas 100 lux (almacén)
  Lugares con exigencias visuales medias  200 lux (oficina)
  Lugares con exigencias visuales altas 500 lux
  Lugares con exigencias visuales muy altas  1.000 lux (imprenta)
ILUMINACIÓN
se mide en “lux”
Búsqueda: “Práctica 6 b)2”

## Slide 17
3.2 Agentes químicos
anterior
MEDIDAS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN
DAÑOS
Irritantes Corrosivos
Asfixiantes Anestésicos
Sensibilizadores Cancerígenos y mutágenos
Neumoconióticos Sistémicos
La higiene industrial  valores límites de exposición  “dosis hace veneno”
Actuar sobre el foco de riesgo sustituyendo el contaminante por otro producto o reducir su uso
Realizar mediciones periódicas y recogida de muestras
Ventilación general o localizada
Aislamiento o alejamiento del foco
Reducir el tiempo de exposición
Formación e información
Uso de EPIs
Etiquetado del producto
Búsqueda: “Práctica 7.2”
Varia formas
Sólidos
Líquidos
gases
Búsqueda: “Práctica 7.1”

## Slide 18
3.3 Agentes biológicos
anterior
MEDIDAS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN
DAÑOS
Hepatitis B
SIDA
Tuberculosis
Tétanos
Fiebre de malta o brucelosis
Medicina preventiva: vacunas y reconocimientos médicos periódicos
Adecuadas condiciones higiénicas en los lugares de trabajo
Desinfección y esterilización de utensilios
Disponer de 10 minutos para el cambio de ropa y la higiene personal
No mezclar ropa de trabajo y personal
No comer ni beber en lugares de trabajo
Uso de EPIs
Información y formación
Búsqueda: “Práctica 8”
Riesgo de infección
Grupo 1: poco probable
Grupo 2: puede causar enfermedad y suponer peligro. Poco probable
Grupo 3: puede provocar enfermedad grave con probabilidad de propagación
Grupo 4: pueden provocar enfermedad grave. No hay tratamientos eficaces
Microorganismos contagiosos Personal de laboratorios, sanitarios, agricultores, manipuladores de alimentos cárnicos, ganaderos y veterinarios
Contenidos

## Slide 19
Contenidos
4. Factores derivados de la carga de trabajo
Volver
siguiente
3 factores
Esfuerzos físicos
Posturas
Manipulación manual de cargas
MEDIDAS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN
DAÑOS
Tendinitis
Lumbalgias
Hernias
Dolores cervicales
Síndrome del túnel carpiano
Epicondilitis o codo de tenista
Fatiga física o cansancio
Posturas correctas
Formación en manipulación de cargas
Sustituir la manipulación manual de cargas por equipos mecánicos
Seleccionar personal adecuado y entrenado para cargas y esfuerzos excesivos
Rotación de tarea para evitar la carga excesiva
Realizar estiramientos y ejercicios de relajación
CARGA FÍSICA
Esfuerzo muscular
Búsqueda: “Práctica 9”

## Slide 20
Contenidos
4. Factores derivados de la carga de trabajo
anterior
siguiente
MEDIDAS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN
DAÑOS
Cansancio y agotamiento
Dolores de cabeza
Estrés
Irritabilidad
Insomnio
Realizar pausas en el trabajo
Adaptar la cantidad de información a la capacidad del trabajador
Evitar los ruidos en el lugar de trabajo
Cumplir con la normativa sobre pantallas de visualización de datos
CARGA MENTAL
Exigencias mentales / cantidad de información en un tiempo
Búsqueda: “Práctica 10”

## Slide 21
Contenidos
4. Factores derivados de la carga de trabajo
anterior
siguiente
MEDIDAS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN
DAÑOS
Fatiga visual Fatiga muscular
Dolores de cabeza, insomnio, irritabilidad, ansiedad, estrés…
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS
Uso de ordenadores
Búsqueda: “Práctica 11”
No colocarse por encima del nivel de los ojos
Teclado y mobiliario
Altura teclado y mesa 60-75 cm
Condiciones y organización
Eliminar ruidos molestos
Evitar reflejos y deslumbramientos
Situar el ordenador en 90˚ respecto a la luz.
Recomiendan 300 lux
Evitar parpadeos en pantalla
Ratón con reposamuñecas
Superficie mate
Posición recta
Portadocumentos o atril
Asiento de trabajo
Temperatura entre 19 y 23 grados
Descansos de 10 minutos cada 2hs
Alternar con otras tareas
Reconocimientos médicos
Formación e información
Pantalla y luz

## Slide 22
5. Factores derivados de la organización del trabajo
anterior
siguiente
MEDIDAS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN
DAÑOS
Insatisfacción laboral
Burnout (estar quemado)
Estrés laboral
Mobbing o acoso laboral
Evitar jornadas prolongadas
Programar pausas y descansos
Conocer turnos
Rotación puestos de trabajo
Selección de personal acorde al puesto
Evitar ambigüedades
Sistema salariar justo
Estilo de liderazgo
Clima laboral positivo
Formación y capacitación
Condiciones e interpretación | 
Jornada: turnos, nocturno,… | Organización del trabajo: inestabilidad, bajos salarios, exceso de supervisión, calidad relaciones personales..
Características del puesto: monótono, autonomía, ritmo, expectativas, incapacidad… | Características del trabajador: formación y capacidad, personalidad, inteligencia emocional…
Interactúan  características de la empresa y características personales
Búsqueda: “Práctica 13 c)1”
Búsqueda: “factores de riesgo psicosociales”
Búsqueda: “Práctica 13 c) 2”
Contenidos

## Slide 23
5. Factores derivados de la organización del trabajo
anterior
Conductas incluidas dentro del acoso laboral o mobbing | 
Ataques con medidas organizacionales: Obliga a realizar tareas en contra de su conciencia Juzgar su desempeño de manera ofensiva Cambiar de ubicación separado de sus compañeros No asignar tareas sin sentido Asignar tareas desagradables | Ataques con aislamiento social: Prohibir a los compañeros que hablen con la víctima No dirigir la palabra a una persona Tratar a una persona como si no existiera Rehusar la comunicación a través de miradas o gestos
Ataques a la vida privada: Críticas permanentes a la vida privada Terror telefónico Hacer parecer estúpida Dar entender que tiene problemas psicológicos Imitar Mofarse de la vida privada o discapacidades | Agresiones, rumores y ataques a sus actitudes: Gritar, insultar… Amenazas verbales Amenazas de violencia física Maltrato físico Ofertas sexuales, violencia sexual Mofarse de la nacionalidad de la víctima Difundir rumores Hablar mal de una persona a sus espaldas

## Slide 24
Contenidos
6. La evaluación de riesgos laborales
anterior
siguiente
Método de evaluación de riesgos del INSHT
¿Cómo evaluar si existen o no riesgos laborales?
 |  | Consecuencias |  | 
 |  | Ligeramente dañinas | Dañinas | Extremadamente dañinas
Probabilidad | Baja | Trivial | Tolerante | Moderado
 | Media | Tolerable | Moderado | Importante
 | Alta | Moderado | Importante | Intolerable
Prioridad de actuación según nivel de riesgo:
Trivial No requiere acción específica
Tolerable No se necesita mejorar
Moderado Esfuerzos para reducir el riesgo
Importante No comenzar trabajo hasta la reducción del riesgo
Intolerable No se debe continuar ni comenzar