## Slide 1
UNIDAD 2
LA ENERGÍA EÓLICA
1

## Slide 2
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
INDICE
SITUACIÓN ACTUAL
TECNOLOGÍA
LA ENERGÍA EÓLICA EN EL MAR.
OTROS USOS Y APLICACIONES.
SOSTINIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
INSTALACIONES MÁS REPRESENTATIVAS.
2

## Slide 3
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
1. SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ACTUAL:
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL MUNDIAL EN CUANTO A IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA A NIVEL MUNDIAL?
  LA ENERGÍA EÓLICA HA EXPERIMENTADO UN INCREMENTO INCREIBLE E IMPARABLE, CON LO QUE SE HA CONVERTIDO EN UNA DE LAS FUENTES DE ENERGÍA QUE MÁS HAN EVOLUCIONADO Y SE HAN CONSOLIDADO A NIVEL MUNDIAL.
1.1. EUROPA:
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN EUROPA?
  EL CONTINENTE EUROPEO SIGUE SIENDO EL MÁS DESTACADO EN EL DESARROLLO DE LA ENERGÍA EÓLICA. EN ESPECIAL TRES PAÍSES, ALEMANIA, ESPAÑA Y DINAMARCA
A) ALEMANIA:
¿QUÉ HA POTENCIADO LA ENORME IMPLANTACIÓN DE ESTA ENERGÍA EN ALEMANIA?
  EL FUERTE APOYO DE LAS AUTORIDADES FEDERALES Y REGIONALES ALEMANAS HA SIDO EL FACTOR DECISIVO QUE HA CONVERTIDO A ESTE PAÍS EN EL NÚMERO UNO MUNDIAL DE LA INDUSTRIA EÓLICA.
  A FINALES DE 2004, ALEMANIA CONTABA CON UNA POTENCIA EÓLICA ACUMULADA DE 16.630 MW, EL 35% DE LA INSTALADA EN TODO EL MUNDO.
3

## Slide 4
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
1. SITUACIÓN ACTUAL
1.1. EUROPA:
B) DINAMARCA:
¿QUÉ HA POTENCIADO LA ENORME IMPLANTACIÓN DE ESTA ENERGÍA EN DINAMARCA?
  LA INDUSTRIA DANESA DE AEROGENERADORES, QUE DOMINA EL MERCADO MUNDIAL DESDE LOS AÑOS 80
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE DINAMARCA EN CUANTO A GENERACIÓN EÓLICA?
  EN 2004 DE UNA POTENCIA EÓLICA ACUMULADA DE 3.120 MW, CAPAZ DE PROPORCIONAR EN UN AÑO MEDIO EL 20% DE SU CONSUMO DE ELECTRICIDAD.
  SIN EMBARGO, ÚLTIMAMENTE EL CRECIMIENTO DEL PARQUE EÓLICO DANÉS PRÁCTICAMENTE SE HA PARALIZADO.
C) REINO UNIDO:
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE DINAMARCA EN CUANTO A GENERACIÓN EÓLICA?
  LOS ATLAS EÓLICOS MUESTRAN QUE EL REINO UNIDO CUENTA CON LOS MAYORES RECURSOS EÓLICOS DEL CONTINENTE
  SIN EMBARGO, ES AHORA CUANDO EMPIEZA A EXPLOTARLOS. EN 2004, ESTE PAÍS DISPONÍA DE UNA POTENCIA EÓLICA ACUMULADA DE 890 MW, DE LOS QUE MÁS DE 120 ESTABAN EN EL MAR
4

## Slide 5
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
1. SITUACIÓN ACTUAL
1.2. AMÉRICA:
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN AMÉRICA?
  EL CONTINENTE AMERICANO TENÍA INSTALADOS A FINALES DE 2004 UN TOTAL DE 7.410 MW DE POTENCIA, DE LOS CUALES 6.750 PERTENECÍAN A EE.UU. AUN ASÍ, EE.UU. NO ESTÁ SOLO. EL MERCADO CANADIENSE SE MUESTRA BASTANTE ACTIVO Y HAY FUNDADAS EXPECTATIVAS EN TORNO A PAÍSES COMO BRASIL O ARGENTINA.
A) EE.UU.:
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE ESTADOS UNIDOS EN CUANTO A GENERACIÓN EÓLICA?
  HA SIDO EL ÚNICO PAÍS DEL MUNDO EN EL QUE LA ENERGÍA EÓLICA HA CRECIDO A UN RITMO SIMILAR AL EUROPEO. EN 2004 ACUMULABA 6.750 MW, PERO LA INSTALACIÓN DE NUEVOS MEGAVATIOS (375) SE FRENÓ DEBIDO AL RETRASO EN LA PROLONGACIÓN DE LA EXENCIÓN FISCAL A LA PRODUCCIÓN (PRODUCTION TAX CREDIT, PTC).
  LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ESTA BONIFICACIÓN HASTA 2007 PERMITE AVENTURAR UNA PRONTA RECUPERACIÓN QUE PUDIERA SER MUY IMPORTANTE.
  ESTADOS UNIDOS, JUNTO CON CANADÁ, DISPONE DE LOS MAYORES RECURSOS EÓLICOS COMPROBADOS DEL PLANETA.
B) CANADÁ:
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE CANADÁ EN CUANTO A GENERACIÓN EÓLICA?
  TIENE EXCELENTES RECURSOS Y COMIENZA A DESPERTARSE.
  EN 2004 TERMINÓ CON 450 MW ACUMULADOS. NO OBSTANTE, LA CANADIAN WIND ENERGY ASSOCIATION HA ANUNCIADO UN AMBICIOSO PLAN PARA DISPONER DE UN TOTAL DE 10.000 MW EÓLICOS EN 2010.
5

## Slide 6
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
1. SITUACIÓN ACTUAL
1.2. AMÉRICA:
C) ARGENTINA Y BRASIL:
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE ARGENTINA Y BRASIL EN CUANTO A GENERACIÓN EÓLICA?
  NINGUNO DE LOS DOS ESTÁ ENTRE LOS 20 PRIMEROS PAÍSES EN EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL VIENTO
  SE ESPERA QUE BRASIL (30 MW) LOGRE UN DESARROLLO SIGNIFICATIVO EN EL BIENIO 2006-2007, CUANDO SE PONGAN EN MARCHA LAS PRIMERAS INSTALACIONES IMPULSADAS POR EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL PROINFA, EN CUYA CONSTRUCCIÓN PARTICIPAN VARIAS EMPRESAS ESPAÑOLAS.
  ARGENTINA (25 MW) POSEE ENORMES RECURSOS EN LA PATAGONIA, Y ALGUNAS COMPAÑÍAS EUROPEAS ELABORARON YA PLANES DE NEGOCIO PARA EXPLOTARLOS, PERO LOS AÑOS DE RECESIÓN HAN ALEJADO PROVISIONALMENTE A LOS INVERSORES.
1.3. ASIA:
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE ASIA EN CUANTO A GENERACIÓN EÓLICA?
  ASIA CONCLUYÓ 2004 CON 4.650 MW ACUMULADOS, DESPUÉS DE INSTALARSE ESE MISMO AÑO MÁS MEGAVATIOS NUEVOS QUE EN AMÉRICA.
  POR OTRO LADO, INDIA, JAPÓN Y CHINA ESTÁN ENTRE LOS DIEZ PRIMEROS PAÍSES DEL MUNDO EN POTENCIA EÓLICA ACUMULADA. ENTRE LOS TRES DISPONEN DEL 9,7% DE LA POTENCIA MUNDIAL.
6

## Slide 7
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
1. SITUACIÓN ACTUAL
1.4. OCEANÍA:
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE OCEANÍA EN CUANTO A GENERACIÓN EÓLICA?
  AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA Y LOS ARCHIPIÉLAGOS DEL PACÍFICO SOLO DISPONÍAN EN CONJUNTO DE 555 MW DE POTENCIA EÓLICA EN 2004. SIN EMBARGO, 325 DE ESTOS FUERON INSTALADOS ESE MISMO AÑO, SIENDO ESTA REGIÓN DONDE MÁS CRECIÓ RELATIVAMENTE LA ENERGÍA EÓLICA.
1.5. AFRICA:
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE AFRICA EN CUANTO A GENERACIÓN EÓLICA?
  NO SE DIPONE DE INFORMACIÓN SUFICIENTE EN BUENA PARTE DE SU TERRITORIO SOBRE LA EXISTENCIA DE RECURSOS EÓLICOS APRECIABLES.
  HAY CIERTAS ZONAS QUE EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS HAN SIDO INTENSAMENTE EVALUADAS, PRESENTANDO UN ELEVADO POTENCIAL (NORTE DE MARRUECOS, MAR ROJO, SUDÁFRICA...).
  LA MAYOR PARTE DEL CONTINENTE POSEE UNA RED ELÉCTRICA MUY DÉBIL PARA POSIBILITAR LA EVACUACIÓN DE LA POSIBLE ENERGÍA GENERADA, POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA MEJOR FORMA DE CONTRIBUIR A LA ELECTRIFICACIÓN ES MEDIANTE EL EMPLEO DE INSTALACIONES A PEQUEÑA ESCALA EN POBLACIONES AISLADAS.
  AL FINALIZAR EL AÑO 2004 ÁFRICA CONTABA CON 225 MW.
7

## Slide 8
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
1. SITUACIÓN ACTUAL
1.6. ESPAÑA:
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE ESPAÑA EN CUANTO A GENERACIÓN EÓLICA?
  CON UNOS 400 PARQUES EÓLICOS Y CASI 11.500 AEROGENERADORES, ESPAÑA CONCLUYÓ EL AÑO 2004 COMO EL SEGUNDO PAÍS DEL MUNDO CON MÁS POTENCIA EÓLICA ACUMULADA (8.155 MW) Y COMO EL SEGUNDO EN DONDE MÁS CRECIÓ ESTA FUENTE DE ENERGÍA: UNO DE CADA CUATRO MEGAVATIOS NUEVOS EN EL MUNDO SE INSTALARON EN SUELO ESPAÑOL.
  ESE MISMO AÑO, LA ENERGÍA PUESTA EN LA RED COMERCIAL POR LOS AEROGENERADORES FUE DE 16.000 GWH, EL 6,5% DEL CONSUMO NETO NACIONAL.
¿CUÁL ES LA FÓRMULA PARA ESTE ESPECTACULAR DESARROLLO?
  UN APOYO CONTINUADO DE TODOS LOS GOBIERNOS MEDIANTE LA APROBACIÓN DE UNA LEGISLACIÓN ESTATAL FAVORABLE
  EL DESPEGUE DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE AEROGENERADORES (GAMESA Y ECOTÈCNIA TERMINARON EL AÑO EN SEGUNDA Y NOVENA POSICIÓN EN EL RANKING MUNDIAL)
  LA ATRACCIÓN EJERCIDA SOBRE LOS INVERSORES DE GRAN CAPACIDAD FINANCIERA.
  LA APUESTA DECIDIDA DE DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE HAN CONFIADO EN ESTA TECNOLOGÍA PARA SUMINISTRAR UNA PARTE DE SU DEMANDA ELÉCTRICA.
8

## Slide 9
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
1. SITUACIÓN ACTUAL
1.6. ESPAÑA:
¿QUÉ COMUNIDADES AUTÓNOMAS LIDERAN ESTE RANKING?
  EL RESULTADO ES QUE HOY HAY CUATRO COMUNIDADES POR ENCIMA DE LOS 1.000 MW INSTALADOS, JUNTAS REPRESENTAN LAS TRES CUARTAS PARTES DE LA POTENCIA EÓLICA QUE OPERA EN ESPAÑA Y SIGUEN AUTORIZANDO NUEVOS PROYECTOS, A LA VEZ QUE AMPLÍAN Y MEJORAN SUS REDES ELÉCTRICAS.
    GALICIA (1.830)
    CASTILLA Y LEÓN (1.543)
    CASTILLA-LA MANCHA (1.534)
    ARAGÓN (1.154).
9

## Slide 10
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA:
2.1. EL VIENTO:
A) COMO SE FORMA EL VIENTO:
¿A QUÉ SE DEBE LA EXISTENCIA DEL VIENTO?
  LA EXISTENCIA DEL VIENTO EN EL PLANETA ES CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN DEL SOL, PUES ES LA RADIACIÓN DE ESTA ESTRELLA, EN COMBINACIÓN CON OTROS FACTORES COMO LA INCLINACIÓN Y EL DESPLAZAMIENTO DE LA TIERRA EN EL ESPACIO O LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTINENTES Y LOS OCÉANOS, ACTIVA LA CIRCULACIÓN DE LAS MASAS DE AIRE EN EL GLOBO AL CALENTAR DE FORMA DESIGUAL LAS DISTINTAS ZONAS DE LA SUPERFICIE Y DE LA ATMÓSFERA TERRESTRE.
  EL AIRE QUE MÁS SE CALIENTA SE VUELVE MÁS LIGERO (AL AGITARSE SUS MOLÉCULAS Y PERDER DENSIDAD) Y SE DESPLAZA HACIA ARRIBA, SIENDO OCUPADO SU LUGAR POR MASAS MÁS FRÍAS.
¿QUÉ OCURRE A GRAN ESCALA?
  A GRAN ESCALA, EXISTE UNA SERIE DE CORRIENTES DE VIENTO DOMINANTES QUE CIRCULAN POR TODO EL PLANETA EN CAPAS DE LA ESTRATOSFERA.
  ESTOS VIENTOS GLOBALES SE RIGEN POR LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA, PERO TAMBIÉN POR OTROS FACTORES, QUE HACE QUE, VISTO DESDE EL ESPACIO, EL VIENTO DEL HEMISFERIO NORTE TIENDA A GIRAR EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ CUANDO SE ACERCA A UN ÁREA DE BAJAS PRESIONES Y EL DEL HEMISFERIO SUR LO HAGA EN DIRECCIÓN OPUESTA.
10

## Slide 11
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.1. EL VIENTO:
¿QUÉ OCURRE CERCA DE LA SUPERFICIE TERRESTRE?
  CERCA DE LA SUPERFICIE TERRESTRE, A NIVEL LOCAL, SOPLAN OTROS VIENTOS MÁS ESPECÍFICOS CARACTERIZADOS POR EL RELIEVE DEL TERRENO Y OTRAS VARIABLES COMO LA RUGOSIDAD Y LA ALTURA.
¿CÓMO AFECTA LA RUGOSIDAD EN EL VIENTO?
  UNA SUPERFICIE MUY RUGOSA COMO UN BOSQUE O UNA AGLOMERACIÓN DE CASAS CAUSARÁ TURBULENCIAS Y FRENARÁ EL VIENTO, MIENTRAS QUE OTRA MUY LISA COMO EL MAR O LAS PISTAS DE UN AEROPUERTO FAVORECERÁ EL DESPLAZAMIENTO DEL AIRE.
¿CÓMO AFECTA LA ALTURA EN EL VIENTO?
  SI EL TERRENO ES RUGOSO, SE NECESITARÁN AEROGENERADORES DE MAYOR ALTURA PARA ALCANZAR LA MISMA VELOCIDAD DE VIENTO QUE EN OTROS EMPLAZAMIENTOS MÁS LISOS.
¿CÓMO SE PUEDE EVALUAR EL AUMENTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN FUNCIÓN DE LA ALTURA?
  EL AUMENTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN FUNCIÓN DE LA ALTURA, EN TERRENOS NO DEMA-SIADO COMPLEJOS, PUEDE EVALUARSE MEDIANTE LA SIGUIENTE EXPRESIÓN:
  V(h) = Vo * (h/ho)α
    V(h) = VELOCIDAD DEL VIENTO QUE SE DESEA ESTIMAR, A LA ALTURA h DEL SUELO
    Vo = VELOCIDAD DEL VIENTO CONOCIDA A UNA ALTURA ho
    h = ALTURA A LA QUE SE QUIERE ESTIMAR LA VELOCIDAD DEL VIENTO
    ho = ALTURA DE REFERENCIA
    α = VALOR QUE DEPENDE DE LA RUGOSIDAD EXISTENTE EN EL EMPLAZAMIENTO
11

## Slide 12
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.1. EL VIENTO:
¿QUÉ ES NECESARIO ANALIZAR PARA CONOCER EL VIENTO QUE HARÁ EN UN PUNTO DETERMINADO?
  SE DEBEN ANALIZAR TANTO LOS VIENTOS GLOBALES COMO LOS LOCALES.
  A VECES SERÁN LOS PRIMEROS LOS QUE PREDOMINEN SOBRE LOS SEGUNDOS, Y OTRAS, AL REVÉS.
¿QUÉ DOS VALORES SON CALVES PARA ANALIZAR EL VIENTO?
  SU VELOCIDAD: MEDIDA CON UN ANEMÓMETRO
  SU DIRECCIÓN: MEDIDA CON UNA VELETA
  NO TODO EL VIENTO SIRVE PARA GENERAR ENERGÍA.
B) CUANTA ENERGÍA POSEE EL VIENTO:
¿CUANTA ENERGÍA POSEE EL VIENTO?
  APROXIMADAMENTE EL 2% DE LA ENERGÍA QUE LLEGA DEL SOL SE TRANSFORMA EN ENERGÍA CINÉTICA DE LOS VIENTOS ATMOSFÉRICOS.
  EL 35% DE ESTA ENERGÍA SE DISIPA EN LA CAPA ATMOSFÉRICA A TAN SOLO UN KILÓMETRO POR ENCIMA DEL SUELO.
  DEL RESTO SE ESTIMA QUE POR SU ALEATORIEDAD Y DISPERSIÓN SOLO PODRÍA SER UTILIZADA 1/13 PARTE
12

## Slide 13
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.1. EL VIENTO:
B) CUANTA ENERGÍA POSEE EL VIENTO:
¿CÓMO SE APROVECHA EL VIENTO PARA GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA?
  LA MASA DE AIRE EN MOVIMIENTO ES ENERGÍA CINÉTICA QUE PUEDE SER TRANSFORMADA EN ENERGÍA ELÉC-TRICA.
  AL INCIDIR EL VIENTO SOBRE LAS PALAS DE UNA AEROTURBINA SE PRODUCE UN TRABAJO MECÁNICO DE ROTACIÓN QUE MUEVE A SU VEZ UN GENERADOR PARA PRODUCIR ELECTRICIDAD.
¿DE QUÉ TRES PARÁMETROS DEPENDERÁ LA CANTIDAD DE ENERGÍA QUE CONTIENE EL VIENTO ANTES DE PASAR POR UN ROTOR EN MOVIMIENTO?
  LA VELOCIDAD DEL VIENTO INCIDENTE
  LA DENSIDAD DEL AIRE
  EL ÁREA BARRIDA POR EL ROTOR.
¿POR QUÉ LA VELOCIDAD A LA QUE EL AIRE PASE POR LAS PALAS RESULTA DETERMINANTE?
  PORQUE LA ENERGÍA CINÉTICA DEL VIENTO AUMENTA PROPORCIONALMENTE AL CUBO DE LA VELOCIDAD A LA QUE SE MUEVE.
  POR EJEMPLO: SI LA VELOCIDAD SE DUPLICA, LA ENERGÍA SERÁ OCHO VECES MAYOR (23).
13

## Slide 14
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.1. EL VIENTO:
B) CUANTA ENERGÍA POSEE EL VIENTO:
¿POR QUÉ LA DENSIDAD DEL AIRE ES TAN IMPORTANTE EN LA DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE ENERGÍA QUE CONTIENE EL VIENTO?
  PORQUE LA ENERGÍA CONTENIDA EN EL VIENTO AUMENTA DE FORMA PROPORCIONAL A LA MASA POR UNIDAD DE VOLUMEN DE AIRE, QUE EN CONDICIONES NORMALES (A NIVEL DEL MAR, A UNA PRESIÓN ATMOSFÉRICA DE 1.013 MILIBARES Y A UNA TEMPERATURA DE 15 °C) ES DE 1,225 KILOGRAMOS POR CADA METRO CÚBICO.
  ESTO QUIERE DECIR QUE, CUANDO EL AIRE SE ENFRÍE Y AUMENTE DE PESO AL VOLVERSE MÁS DENSO, TRANSFERIRÁ MÁS ENERGÍA AL AEROGENERADOR.
  POR EL CONTRARIO, CUANDO EL AIRE SE CALIENTE O CUANDO SE ASCIENDE EN ALTITUD, SERÁ MENOR LA ENERGÍA CINÉTICA QUE LLEGUE A LA TURBINA.
¿POR QUÉ EL ÁREA BARRIDA POR EL ROTOR ES IMPORTANTE?
  PORQUE CUANTO MÁS AIRE EN MOVIMIENTO SEA CAPAZ DE CAPTURAR UN AEROGENERADOR MÁS ENERGÍA CINÉTICA ENCONTRARÁ.
14

## Slide 15
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.1. EL VIENTO:
B) CUANTA ENERGÍA POSEE EL VIENTO:
¿CÓMO SE PUEDE CUANTIFICAR LA CANTIDAD DE ENERGÍA CONTENIDA EN EL VIENTO ANTES DE PASAR A TRAVÉS DE UN ROTOR?
  MEDIANTE LA SIGUIENTE EXPRESIÓN:
  P = 1/2 ρ S V3
      P = potencia en vatios (W)
      ρ = densidad del aire en kg/m3
      S = superficie o área barrida por el rotor en m2
      V = velocidad del viento en m/s
¿SE PUEDE EXTRAER TODA LA ENERGÍA CINÉTICA CONTENIDA EN EL VIENTO?
  AUNQUE LA ENERGÍA CINÉTICA CONTENIDA EN EL VIENTO ES MUY GRANDE. SIN EMBARGO, NO PUEDE SER EXTRAÍDA TODA POR LOS AEROGENERADORES.
¿CUÁL ES EL MOTIVO?
  PRIMERO PORQUE ESTO IMPLICARÍA DETENER POR COMPLETO EL VIENTO, LO QUE IMPEDIRÍA QUE ÉSTE PASARA DE FORMA CONTINUA A TRAVÉS DE LAS PALAS DE LA TURBINA; DE HECHO, PUEDE TEÓRICAMENTE OBTENERSE, COMO MÁXIMO, EL 59% DE LA ENERGÍA QUE LLEGA AL ROTOR.
  SEGUNDO, PORQUE TAMBIÉN SE PIERDE PARTE EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA EN LA MÁQUINA.
15

## Slide 16
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.1. EL VIENTO:
B) CUANTA ENERGÍA POSEE EL VIENTO:
EN LA ACTUALIDAD, ¿QUÉ PORCENTAJE ES CAPAZ DE APROVECHAR UN AEROGENERADOR?
  HOY EN DÍA, UN AEROGENERADOR APROVECHA CERCA DEL 40% DE LA ENERGÍA ALMACENADA EN EL VIENTO.
¿CUÁL ES EL PRINCIPAL INCONVENIENTE A LA HORA DE PRODUCIR ENERGÍA A PARTIR DEL VIENTO?
  QUE ÉSTE NO ES UN RECURSO DEL QUE SE PUEDA DISPONER DE FORMA CONSTANTE. IGUAL APARECE QUE DESAPARECE.
  ESTO RESULTA ESPECIALMENTE PROBLEMÁTICO PARA GESTIONAR LA OFERTA DE ENERGÍA DENTRO DE LA RED GENERAL DE SUMINISTRO, EN ESPECIAL CUANDO LOS PARQUES EÓLICOS SUPERAN YA LOS 9.000 MW DE POTENCIA.
  POR ESTE MOTIVO, EL REAL DECRETO 436/04 INTRODUJO UNA GRAN NOVEDAD EN EL SECTOR EÓLICO ESPAÑOL, Y ES LA OBLIGACIÓN DE PREDECIR CON ANTELACIÓN CUÁNTA ENERGÍA SE VA A PRODUCIR PARA PODER PARTICIPAR EN EL MERCADO ENERGÉTICO (UNA OBLIGACIÓN QUE SE EXTENDERÁ TAMBIÉN A LAS INSTALACIONES QUE PERMANEZCAN EN TARIFA REGULADA EN ENERO DE 2007 Y TENGAN MÁS DE 10 MW DE POTENCIA).
  ESTO ESTÁ FORZANDO A PONER A PUNTO SISTEMAS DE PREDICCIÓN METEOROLÓGICOS QUE AYUDEN A ESTIMAR CON LA MAYOR PRECISIÓN POSIBLE EL VIENTO QUE SOPLARÁ EN CADA ZONA.
16

## Slide 17
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.2. EL AEROGENERADOR:
A) COMO ES UN AEROGENERADOR:
¿QUÉ COMPONENTES POSEE UN AEROGENERADOR?
  TORRE
  ROTOR
  PALAS
  GÓNDOLA
  MULTIPLICADOR
  GENERADOR
  CONTROLADOR ELECTRÓNICO
  SISTEMAS HIDRÁULICOS
  SISTEMA DE ORIENTACIÓN.
¿QUÉ ES LA TORRE?
  SOPORTA LA GÓNDOLA Y EL ROTOR.
  HOY EN DÍA SUELEN SER TUBULARES DE ACERO.
  LAS DE CELOSÍA (PERFILES DE ACERO SOLDADOS) SON MÁS ECONÓMICAS, PERO HAN DEJADO DE USARSE POR ESTÉTICA Y POR SER MÁS INCÓMODAS E INSEGURAS PARA LOS TRABAJADORES.
  EN TERRENOS RUGOSOS, LAS TORRES MÁS ALTAS CAPTARÁN VIENTOS DE MAYOR VELOCIDAD.
17

## Slide 18
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.2. EL AEROGENERADOR:
A) COMO ES UN AEROGENERADOR:
¿QUÉ ES EL ROTOR?
  CONJUNTO FORMADO POR LAS PALAS Y EL BUJE QUE LAS UNE.
  SIRVE PARA TRANSFORMAR LA ENERGÍA CINÉTICA DEL VIENTO EN ENERGÍA MECÁNICA.
  CUANTO MAYOR SEA EL ÁREA BARRIDA DEL ROTOR MAYOR SERÁ LA PRODUCCIÓN.
  LOS ROTORES PUEDEN SER:
    DE PASO VARIABLE: QUE PERMITEN GIRAR SOBRE SÍ MISMAS A LAS PALAS
    DE PASO FIJO: EN EL QUE NO PUEDEN GIRAR
    DE VELOCIDAD VARIABLE: CUANDO LA VELOCIDAD DE GIRO DEL ROTOR ES VARIABLE
    DE VELOCIDAD CONSTANTE.
¿QUÉ SON LAS PALAS?
  LAS PALAS DE UN AEROGENERADOR SON MUY SIMILARES A LAS ALAS DE UN AVIÓN.
  HOY EN DÍA, LA MAYORÍA DE LAS TURBINAS CUENTAN CON TRES PALAS.
  SUELEN SER DE POLIÉSTER O EPOXY REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO.
18

## Slide 19
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.2. EL AEROGENERADOR:
A) COMO ES UN AEROGENERADOR:
¿QUÉ ES LA GÓNDOLA?
  EN SU INTERIOR CONTIENE LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS QUE VAN A TRANSFORMAR LA ENERGÍA MECÁNICA DEL ROTOR EN ENERGÍA ELÉCTRICA.
  EN SU EXTERIOR CUENTAN CON UN ANEMÓMETRO Y UNA VELETA QUE FACILITAN INFORMACIÓN CONTINUA A TODO EL SISTEMA PARA SU CONTROL.
¿QUÉ ES EL MULTIPLICADOR?
  MULTIPLICA LA VELOCIDAD DE GIRO QUE LLEGA DEL ROTOR PARA ADAPTARLA A LAS NECESIDADES DEL GENERADOR.
  EL MOVIMIENTO DE GIRO DE LOS AEROGENERADORES SUELE SER BASTANTE LENTO.
  EL ROTOR DE UNA TURBINA DE 1.500 KW DE POTENCIA, POR EJEMPLO, SUELE GIRAR A UNA VELOCIDAD DE ENTRE 10 Y 20 REVOLUCIONES POR MINUTO (R.P.M.). EL MULTIPLICADOR AUMENTARÁ ESTA VELOCIDAD HASTA LAS 1.500 R.P.M.
19

## Slide 20
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.2. EL AEROGENERADOR:
A) COMO ES UN AEROGENERADOR:
¿QUÉ ES EL GENERADOR?
  TRANSFORMA LA ENERGÍA MECÁNICA EN ENERGÍA ELÉCTRICA, TAL Y COMO HACE LA DINAMO DE UNA BICICLETA, AUNQUE GENERANDO NORMALMENTE CORRIENTE ALTERNA.
  EL ALTERNADOR PUEDE SER:
    SÍNCRONO: SUMINISTRA UNA ENERGÍA DE MAYOR CALIDAD, PERO ES MÁS CARO Y COMPLEJO
    ASÍNCRONO. ES EL MÁS EXTENDIDO DE LOS DOS.
¿QUÉ ES EL CONTROLADOR ELECTRÓNICO?
  UN ORDENADOR CONTROLA CONTINUAMENTE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL AEROGENERADOR MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LAS SEÑALES CAPTADAS POR MÚLTIPLES SENSORES QUE MIDEN TEMPERATURAS, PRESIONES, VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO, TENSIONES E INTENSIDADES ELÉCTRICAS, VIBRACIONES...
¿QUÉ SON LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS?
  ELEMENTOS AUXILIARES QUE PERMITEN EL ACCIONAMIENTO DEL GIRO DE LAS PALAS SOBRE SU EJE, ASÍ COMO EL FRENADO DEL ROTOR O EL GIRO Y FRENADO DE LA GÓNDOLA.
¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DE ORIENTACIÓN?
  SISTEMAS, CON AYUDA DE LOS DATOS RECOGIDOS POR LA VELETA, COLOCA SIEMPRE EL ROTOR DE MANERA PERPENDICULAR AL VIENTO.
20

## Slide 21
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.2. EL AEROGENERADOR:
A) COMO ES UN AEROGENERADOR:
¿QUÉ PARÁMETRO SE SUELE UTILIZAR PARA COMPARAR TURBINAS Y AEROGENERADORES?
  ES COMÚN UTILIZAR LA POTENCIA NOMINAL PARA CLASIFICAR UN AEROGENERADOR.
¿ESTO ES FIABLE?
  ESTO PUEDE LLEVAR A ERRORES, SOBRE TODO SI SE USA ESTE PARÁMETRO PARA COMPARAR TURBINAS, PUES LA POTENCIA NOMINAL REPRESENTA LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN MÁXIMA QUE PUEDE SUMINISTRAR CADA MÁQUINA.
¿CÓMO ES MÁS CORRECTO DEFINIR UNA TURBINA?
  DEFINIRLA POR SU CURVA DE POTENCIA, QUE DETERMINA LA POTENCIA QUE PROPORCIONA PARA CADA VELOCIDAD DE VIENTO.
  SI NO SE DISPONE DE ESTA INFORMACIÓN, ENTONCES ES PREFERIBLE UTILIZAR EL DIÁMETRO DEL ROTOR, MÁS FIABLE PARA CALCULAR LA ENERGÍA QUE PUEDE GENERAR. DE HECHO, PARA IDENTIFICAR CADA MODELO DE AEROGENERADOR SE EMPLEA UNA SERIE DE LETRAS Y NÚMEROS, PERTENECIENTES, EN ESTE ORDEN, AL NOMBRE DEL FABRICANTE, EL DIÁMETRO DEL ROTOR Y SU POTENCIA NOMINAL.
21

## Slide 22
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.2. EL AEROGENERADOR:
B) TIPOS DE TURBINAS EÓLICA:
¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE TURBINA EÓLICA MÁS HABITUALES?
  EL AEROGENERADOR DE EJE HORIZONTAL CON ROTOR TRIPALA A BARLOVENTO:
      ES EL DISEÑO MÁS COMÚN PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD.
      LAS TRES PALAS DEL ROTOR ESTÁN SITUADAS "A BARLOVENTO", ES DECIR, DIRECTAMENTE DE CARA AL VIENTO.
      REQUIEREN UN SISTEMA DE ORIENTACIÓN ACTIVO PARA MANTENERSE ALINEADAS CON LA DIRECCIÓN DEL VIENTO.
      ESTE TIPO DE CONFIGURACIÓN ES MUY EFICIENTE, PERO NECESITA MECANISMOS DE GIRO PARA QUE EL ROTOR ESTÉ SIEMPRE ENFRENTADO AL VIENTO, A DIFERENCIA DE LOS DISEÑOS "A SOTAVENTO".
  EL AEROGENERADOR DARRIUS:
      AEROGENERADOR QUE GIRA SOBRE UN EJE VERTICAL, PERPENDICULARMENTE AL SUELO.
      ESTÁ COMPUESTO POR UN EJE VERTICAL, EN EL QUE GIRAN VARIAS PALAS CON FORMA DE C. ALGO SIMILAR A UN BATIDOR DE HUEVOS.
      SU VENTAJA PRINCIPAL ES QUE NO NECESITA NINGÚN SISTEMA DE ORIENTACIÓN QUE LO DIRIJA HACIA EL VIENTO.
      ES MENOS EFICIENTE QUE UN AEROGENERADOR DE EJE HORIZONTAL
      REQUIERE AYUDA PARA ARRANCAR
      RECIBE MENOS VIENTO AL ESTAR PEGADO AL SUELO.
22

## Slide 23
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.2. EL AEROGENERADOR:
B) TIPOS DE TURBINAS EÓLICA:
¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE TURBINA EÓLICA MÁS HABITUALES?
  EL AEROGENERADOR MONOPALA, BIPALA, TRIPALA O MULTIPALA:
      POSEE UNA, DOS, TRES O MUCHAS PALAS.
      ¿QUÉ RESULTA MÁS EFICIENTE PARA EXTRAER LA ENERGÍA DEL VIENTO? LOS PRIMEROS AEROGENERADORES TENÍAN UN GRAN NÚMERO DE PALAS, PERO CON LOS AÑOS SE HAN REDUCIDO A TRES.
      TRES PALAS ESTE ES EL NÚMERO MENOR DE PALAS QUE PROPORCIONA MAYOR ESTABILIDAD. ES DECIR, EL NÚMERO QUE PERMITE AHORRAR MÁS MATERIAL Y PESO, SIN COMPLICAR EL SISTEMA.
      ALGUNOS MODELOS UTILIZAN ROTORES BIPALA O MONOPALA, QUE LOGRAN UN AHORRO TODAVÍA MAYOR, PERO RESULTAN MENOS EFICIENTES Y DEBEN INTRODUCIR SISTEMAS DE CONTROL MÁS COMPLICADOS PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD.
      EL MULTIPALA AMERICANO TAMBIÉN SIGUE UTILIZÁNDOSE, AUNQUE SOLO PARA VIENTOS MODERADOS
23

## Slide 24
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.2. EL AEROGENERADOR:
B) TIPOS DE TURBINAS EÓLICA:
¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE TURBINA EÓLICA MÁS HABITUALES?
  EL AEROGENERADOR CON ROTOR A SOTAVENTO:
      EN ESTA CASO LAS PALAS SE ENCUENTRAN EN LA PARTE TRASERA DE LA GÓNDOLA.
      EN MÁQUINAS PEQUEÑAS, ESTE SISTEMA PUEDE SER INTERESANTE PARA QUE LA CARCASA DE LA GÓNDOLA HAGA DE VELETA Y ORIENTE EL AEROGENERADOR EN DIRECCIÓN AL VIENTO SIN NECESIDAD DE OTROS DISPOSITIVOS.
24

## Slide 25
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.2. EL AEROGENERADOR:
C) CLASIFICACIÓN DE LOS AEROGENERADOES DE EJE HORIZONTAL PARA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA EN FUNCION DE SU POTENCIA:
25

## Slide 26
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.2. EL AEROGENERADOR:
D) TECNOLOGÍA PROPIA DE AVIONES PARA EL DISEÑO DE LAS PALAS:
¿CÓMO SE DISEÑAN LAS PALAS DE LOS AEROGENERADORES?
  EL DISEÑO DE UNA TURBINA LE DEBE MUCHO A LA TECNOLOGÍA AERONÁUTICA, AUNQUE LUEGO HAYA SIDO ADAPTADA DE FORMA ESPECÍFICA A LAS CONDICIONES EN LAS QUE TRABAJAN ESTAS MÁQUINAS.
  LOS AEROGENERADORES MODERNOS UTILIZAN PRINCIPIOS AERODINÁMICOS PROCEDENTES DE LA AVIACIÓN PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS ROTORES, COMO EL DE SUSTENTACIÓN.
¿QUÉ EXPLICA EL PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN?
  EXPLICA CÓMO EL PERFIL ESPECIAL DE UN ALA PROVOCA QUE EL AIRE FLUYA MÁS DESPACIO POR DEBAJO DEL ALA QUE POR ENCIMA, LO QUE CONLLEVA QUE EL AVIÓN SEA EMPUJADO HACIA ARRIBA Y SOSTENIDO ASÍ POR EL AIRE.
  ESTA SUSTENTACIÓN DEPENDE PRINCIPALMENTE DE:
    EL ÁREA EXPUESTA AL FLUJO DEL AIRE
    LA VELOCIDAD CON LA QUE INCIDE
    LA INCLINACIÓN DEL ÁNGULO DE ATAQUE DEL ALA.
  SI EL ÁREA EXPUESTA NO ES UNIFORME O EL ALA SE INCLINA DEMASIADO, ENTONCES EL AIRE DEJA DE SOSTENER EL AVIÓN O EL AEROGENERADOR SE FRENA.
26

## Slide 27
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.2. EL AEROGENERADOR:
D) TECNOLOGÍA PROPIA DE AVIONES PARA EL DISEÑO DE LAS PALAS:
¿CÓMO UTILIZAN LAS AEROTURBINAS MODERNAS LA RESISTENCIA Y LA SUSTENTACIÓN DEL VIENTO?
  NO SOLO LAS UTILIZAN PARA EXTRAER LA MÁXIMA ENERGÍA, SINO TAMBIÉN PARA CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA.
¿CÓMO FUNCIONAN LOS AEROGENERADORE DE PASO VARIABLE?
  EN LOS AEROGENERADORES DE PASO VARIABLE (EN LOS QUE LAS PALAS PUEDEN GIRAR SOBRE SÍ MISMAS EN EL BUJE) BASTA COLOCAR LAS PALAS EN UN ÁNGULO EN EL QUE ENCUENTREN LA FUERZA SUFICIENTE PARA QUE COMIENCEN A DAR VUELTAS.
  POR EL CONTRARIO, SI EL VIENTO SE VUELVE DEMASIADO FUERTE, ENTONCES SE GIRAN EN SENTIDO CONTRARIO Y EL ROTOR SE IRÁ FRENANDO.
¿CÓMO FUNCIONAN LOS AEROGENERADORE DE PASO FIJO?
  EN EL CASO DE LAS PALAS DE PASO FIJO, CUYO ANCLAJE AL BUJE NO PERMITE MOVERLAS, EL DISEÑO DE LA PALA HACE QUE, LLEGADOS A UNA VELOCIDAD DE VIENTO ALTA, SEAN LOS PROPIOS PERFILES LOS QUE ENTREN EN PÉRDIDA, CONTROLANDO AERODINÁMICAMENTE LA POTENCIA DE SALIDA.
27

## Slide 28
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.2. EL AEROGENERADOR:
E) LOS “MOLINOS DE VIENTO” SE VUELVEN GIGANTES:
¿CÓMO HA SIDO LA EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA EN LOS AEROGENERADORES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?
  SE HA PASADO DE PEQUEÑA POTENCIA DE POCAS DECENAS DE KILOVATIOS A COLOSOS DE VARIOS MILES; ES DECIR, SE HA MULTIPLICADO LA POTENCIA POR CIEN.
¿QUÉ HA SUPUESTO ESTA REVOLUCIÓN EN EL TAMAÑO DE LAS TURBINAS?
  ESTA REVOLUCIÓN EN EL TAMAÑO DE LAS TURBINAS CONSTITUYE TODO UN HITO DE LA INGENIERÍA Y HA RESULTADO DECISIVO PARA LOGRAR EL DESPEGUE DE ESTA ENERGÍA RENOVABLE.
  SUPUSO MULTIPLICAR LA POTENCIA DE LOS PARQUES A LA VEZ QUE SE REDUCÍAN LOS COSTES POR CADA KILOVATIO: CON MENOS MÁQUINAS SE PODÍA GENERAR MÁS ENERGÍA.
  HA PERMITIDO MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA FIABILIDAD DE LAS MÁQUINAS.
¿CUÁL HA SIDO LA PIEZA CLAVE EN ESTA EVOLUCIÓN?
  ESTÁ EN EL ROTOR DE LAS TURBINAS.
  PARA UNA MISMA POTENCIA, PONGAMOS 1.500 KW, LA MEDIA EUROPEA DEL DIÁMETRO DEL ROTOR HA PASADO DE 65 METROS EN 1997, A 69 EN 2000 Y 74 EN 2003.
¿QUÉ HA SIGNIFICADO ESTO?
  ESTO HA SIGNIFICADO TENER QUE IZAR TORRES CADA VEZ MÁS ALTAS Y AUMENTAR EL GASTO EN MATERIALES.
  SIN EMBARGO, SE HA VISTO COMPENSADO POR EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DEL ÁREA BARRIDA Y DE LA CAPTACIÓN DE MEJORES VIENTOS A MAYORES ALTURAS.
28

## Slide 29
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.2. EL AEROGENERADOR:
E) LOS “MOLINOS DE VIENTO” SE VUELVEN GIGANTES:
¿Y CUÁL HA SIDO EL RESULTADO?
  A LA VEZ QUE HA CRECIDO EL TAMAÑO DE LOS AEROGENERADORES, HA DESCENDIDO EL COSTE POR KILOVATIO DE POTENCIA.
¿CUÁL ES EL COSTE DE CADA KILOVATIO INSTALADO EN UN PARQUE EÓLICO EN ESPAÑA?
  HOY EN DÍA ES DE UNOS 940 EUROS, CUANDO EN 1990 ERA SUPERIOR A 1.200.
  Y A ESTO HAY QUE SUMAR UNA MAYOR PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR Y LA DRÁSTICA REDUCCIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUE EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS SE HAN REDUCIDO PRÁCTICAMENTE A LA MITAD.
¿ESTA EVOLUCIÓN SE SEGUIRÁ PRODUCIENDO?
  SE PERCIBE UN CIERTO ESTANCAMIENTO EN EL CRECIMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE LAS NUEVAS INSTALACIONES POR LA PAULATINA DESAPARICIÓN DE LOS ENCLAVES CON VIENTOS DE MAYOR INTENSIDAD AÚN NO OCUPADOS EN EL PAÍS.
  AUNQUE LA APARICIÓN DE AEROGENERADORES DE MAYOR TAMAÑO Y EFICIENCIA SUPONE TAMBIÉN APROVECHAR MEJOR EL TERRITORIO DISPONIBLE (Y REDUCIR EL IMPACTO PAISAJÍSTICO) Y ABRE LA POSIBILIDAD DE IR RENOVANDO LOS PARQUES MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LAS TURBINAS ANTIGUAS POR OTRAS MODERNAS. UN MÉTODO CONOCIDO EN INGLÉS COMO “REPOWERING”, QUE SE ABRE PASO YA EN ALEMANIA O EN DINAMARCA
29

## Slide 30
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.3. EL PARQUE EÓLICO:
¿CUÁL ES EL RECORRIDO DESDE QUE UN PROMOTOR SE LANZA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EÓLICO HASTA QUE LOS AEROGENERADOR EMPIEZAN A VERTER ENERGÍA A LA RED ELÉCTRICA?
  ESTE RECORRIDO SUELE TARDAR UNOS CINCO AÑOS Y UN LARGO
¿CUÁNDO SE DECIDE EMPRENDER EL PROYECTO?
  CUANDO SE COMPRUEBA QUE ES VIABLE AMBIENTAL Y ECONÓMICAMENTE.
A) EVALUACIÓN ECONÓMICA
¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE HAY QUE HACER?
  HACER UNA EVALUACIÓN RIGUROSA DE LOS VIENTOS QUE SOPLEN EN EL LUGAR SELECCIONADO
  UN ERROR DEL 10% EN LA ESTIMACIÓN DE LA VELOCIDAD MEDIA PUEDE LLEGAR A SUPONER DESVÍOS DEL 30% EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA.
¿QUÉ INCLUYE ESTA EVALUACIÓN DEL VIENTO?
  CALCULAR DISTRIBUCIONES ESPACIALES DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO
  CALCULAR LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ESPERADA A LARGO PLAZO EN UN DETERMINADO EMPLAZAMIENTO RESULTA INTERESANTE
  MEDIR LAS CARACTERÍSTICAS DEL VIENTO A LA ALTURA A LA QUE VAYA A SITUARSE EL BUJE DE LOS AEROGENERADORES
  CUANDO LA ZONA SEA GRANDE O ACCIDENTADA, SIMULTÁNEAMENTE EN VARIOS PUNTOS DEL EMPLAZAMIENTO.
  NO VALE SÓLO CON UNA VELOCIDAD MEDIA, QUE NO DEJA DE SER UN PROMEDIO DE LOS VIENTOS MÁS RÁPIDOS Y MÁS LENTOS, Y QUE NO DESCRIBE REALMENTE LA DISTRIBUCIÓN ESTADÍSTICA DE LA VELOCIDAD DEL
30

## Slide 31
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.3. EL PARQUE EÓLICO:
A) EVALUACIÓN ECONÓMICA
UNA VES EVALUADO “EL VIENTO”, ¿QUÉ ES NECESARIO HACER?
  ES ANALIZAR LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO.
¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA PARA VALORAR EL PROYECTO?
  SE DEBE TENER EN CUENTA LA INVERSIÓN NECESARIA PARA:
    PROMOVER, CONSTRUIR Y PONER EN MARCHA LA PLANTA
    LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA OPERATIVA DE LA MISMA
    LA PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO DEL PRECIO PERCIBIDO POR CADA KILOVATIO-HORA PUESTO EN RED.
¿QUÉ NOS PERMITEN CONOCER ESTOS DATOS?
  CON ESTOS DATOS Y APLICANDO LA TASA IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE SERÁ SUFICIENTE PARA CALCULAR EL BENEFICIO NETO ESTIMADO ANUALMENTE Y, AÑADIENDO LA AMORTIZACIÓN, LOS FLUJOS DE CAJA, PARA CALCULAR EX ANTE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO. Y, POR TANTO, LA DECISIÓN DE SEGUIR ADELANTE O NO CON LA INVERSIÓN.
¿QUÉ COSTES TENDREMOS?
  COSTES DE INVERSIÓN DIRECTA
  COSTES DE EXPLOTACIÓN
31

## Slide 32
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.3. EL PARQUE EÓLICO:
A) EVALUACIÓN ECONÓMICA
COSTES DE INVERSIÓN:
¿CUÁL ES EL DESGLOSE PORCENTUAL DE LOS COSTES DE INVERSIÓN?
    AEROGENERADORES: 74%
    EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO: 17%
    OBRA CIVIL: 5%
    VARIOS: 4%
COSTES DE EXPLOTACIÓN:
¿CUÁL ES EL DESGLOSE PORCENTUAL DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN?
  LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN HAN SUFRIDO UNA IMPORTANTE DISMINUCIÓN DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS
    OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 57%
    ALQUILER DE TERRENOS 16%
    SEGUROS E IMPUESTOS 14%
    GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 13%
32

## Slide 33
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.3. EL PARQUE EÓLICO:
B) RENTABILIDAD DEL PROYECTO:
¿CUÁL ES LA RENTABILIDAD DE UN PROYECTO DE PARQUE EÓLICO?
  TOMADO UN PARQUE TIPO Y CONSIDERANDO LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO (SIN FINANCIACIÓN) PARA EL PARQUE TIPO, CON UNA PRODUCCIÓN MEDIA DE 2.350 HORAS ANUALES EQUIVALENTES, EN RELACIÓN CON LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN ES QUE EVOLUCIONARÁN DE ACUERDO CON EL IPC PREVISTO (2,5%), EN CONSECUENCIA NO VARIARÁN EN TÉRMINOS REALES A LO LARGO DE SU VIDA.
  EN CUANTO A LOS INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE HA ELE-GIDO LA OPCIÓN TARIFA REGULADA SIGUIENDO UNA EVOLUCIÓN, DURANTE LOS 20 AÑOS DE VIDA ÚTIL DE LA INSTALACIÓN, ESTIMADA EN UN INCRE-MENTO MEDIO ANUAL DEL 1,4%.
  CON LOS DATOS ANTERIORES SE OBTIENE UNA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) DEL PROYECTO, SIN FINANCIACIÓN, EN MONEDA CORRIENTE, DESPUÉS DE IMPUESTOS SUPERIOR AL 7% Y SIN RIESGO REGULATORIO.
33

## Slide 34
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.3. EL PARQUE EÓLICO:
C) SENSIBILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA:
¿CUÁL ES LA SENSIBILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA DE UN PROYECTO DE ESTE TIPO?
  SI SE CONSIDERA LA FINANCIACIÓN Y SE REALIZA UN ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LAS DIFERENTES VARIABLES DEL PROYECTO SE MUESTRA QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO-FINANCIERO ES:
    EXTREMADAMENTE SENSIBLE AL PRECIO DE VENTA DEL KWH PRODUCIDO.
    MUY SENSIBLE A LA PRODUCCIÓN Y A LA RELACIÓN FONDOS PROPIOS/FONDOS AJENOS A LARGO PLAZO.
    SENSIBLE A LA INVERSIÓN, A LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN, AL TIPO DE INTERÉS DEL PRÉSTAMO Y A LA DURACIÓN DEL MISMO.
    MENOS SENSIBLE A LA INFLACIÓN (SI NO SE SUPERA EL 4%) Y AL PERÍODO DE AMORTIZACIÓN FISCAL (ATENDIENDO A LO QUE MARCA LA LEGISLACIÓN VIGENTE).
D) COMPOSICIÓN
¿CUÁLES SON LOA ELEMENTOS DE LOAS QUE DEBE CONTAR UN PARQUE EÓLICO?
  AUNQUE CADA PARQUE EÓLICO TIENE UNAS CARACTERÍSTICAS DIFERENTES, TODO PARQUE EÓLICO CONTARÁ CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
    TERRENOS
    AEROGENERADORES.
    INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
    INFRAESTRUCTURA DE CONTROL
    OTRAS DEPENDENCIAS.
34

## Slide 35
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.3. EL PARQUE EÓLICO:
D) COMPOSICIÓN
  TERRENOS:
    SUELEN SER PROPIEDAD DE MUNICIPIOS O PARTICULARES A LOS QUE SE ALQUILA QUE REPRESENTAN UN 3,5 % DEL VALOR DE LA ENERGÍA PRODUCIDA.
    ESTE ALQUILER ESTÁ AYUDANDO MUY POSITIVAMENTE A PROMOCIONAR LA ENERGÍA EÓLICA EN LAS POBLACIONES RURALES.
    UNAS DE LAS VIRTUDES DE ESTA FUENTE DE ENERGÍA ES QUE LA INSTALACIÓN DE LOS AEROGENERADORES NO IMPIDE QUE SE SIGA APROVECHANDO LOS TERRENOS PARA OTROS USOS, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS O PASTOS.
  AEROGENERADORES.
    PARA SACAR EL MÁXIMO RENDIMIENTO A LOS RECURSOS EÓLICOS, LOS AEROGENERADORES DEBEN ALINEARSE DE FORMA PERPENDICULAR A LA DIRECCIÓN PREDOMINANTE DE LOS VIENTOS QUE PROPORCIONEN MAYOR GENERACIÓN ELÉCTRICA.
    EN CUANTO A LA SEPARACIÓN ENTRE MÁQUINAS, ÉSTA DEPENDERÁ DEL DIÁMETRO DE LOS ROTORES, LA DISPONIBILIDAD DE TERRENO Y LA DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS DOMINANTES. GENERALMENTE SE SUPERAN LOS 2,5 DIÁMETROS DEL ROTOR PARA AEROGENERADORES SITUADOS EN UNA MISMA HILERA Y LOS 7,5 DIÁMETROS PARA AEROGENERADORES DE HILERAS PARALELAS.
    EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEBE TENERSE EN CUENTA TAMBIÉN EL TAMAÑO CADA VEZ MAYOR DE LAS AEROTURBINAS Y LA NECESIDAD DE ACCESOS AMPLIOS POR LOS QUE ENTREN LOS REMOLQUES CON LAS PIEZAS Y LAS GRÚAS DE MONTAJE PARA ELEVAR GÓNDOLAS CON PESOS DEL ORDEN DE LAS 100 TONELADAS (Y EN UN FUTURO PRÓXIMO SUPERIORES).
35

## Slide 36
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.3. EL PARQUE EÓLICO:
D) COMPOSICIÓN
  INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
    ES LA INFRAESTRUCTURA PARA RECOGER LA ENERGÍA DE LOS AEROGENERADORES (NORMALMENTE A 690 VOLTIOS DE TENSIÓN) Y LLEVARLA HASTA LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA MÁS ADECUADA O HASTA LAS GRANDES LÍNEAS DE TRANSPORTE DE REE (DE HASTA 400.000 V).
    EN INSTALACIONES DE POCA POTENCIA LA EVACUACIÓN SE REALIZA A LA TENSIÓN DE GENERACIÓN DE LOS AEROGENERADORES HASTA UN TRANSFORMADOR QUE ELEVA LA TENSIÓN HASTA LA EXISTENTE EN EL PUNTO DE CONEXIÓN, SIENDO LAS PÉRDIDAS ELÉCTRICAS IMPORTANTES.
    EN GRANDES INSTALACIONES, EN CAMBIO, SE SUELEN AGRUPAR POR SECTORES LOS AEROGENERADORES, EXISTIENDO DISTINTOS TRANSFORMADORES. EN ESTOS CASOS SE NECESITAN LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN AÉREAS, DE UNOS 30.000 V, QUE VAN DESDE LOS TRANSFORMADORES HASTA UNA SUBESTACIÓN CENTRAL DEL PARQUE, DONDE SE ELEVA LA TENSIÓN HASTA ALCANZAR LA DE LA DISTRIBUCIÓN GE-NERAL DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA.
    CON EL OBJETO DE REDUCIR EL IMPACTO VISUAL QUE OCASIONAN EN EL PAISAJE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DISPERSOS POR EL PARQUE ES HABITUAL QUE LOS AEROGENERADORES INCORPOREN EN SU INTERIOR EL TRANSFORMADOR ELEVADOR DE BAJA A MEDIA TENSIÓN -BT/MT- (DISMINUYÉNDOSE LAS PÉRDIDAS ELÉCTRICAS PERO INCREMENTÁNDOSE EL COSTE DE LA INVERSIÓN) Y MEDIANTE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS LLEVAR LA ENERGÍA PRODUCIDA HASTA LA SUBESTACIÓN CENTRAL DEL PARQUE EÓLICO.
36

## Slide 37
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
2. TECNOLOGÍA
2.3. EL PARQUE EÓLICO:
D) COMPOSICIÓN
  INFRAESTRUCTURA DE CONTROL
    AUNQUE UN PARQUE EÓLICO ESTÁ HOY TOTALMENTE AUTOMATIZADO Y NO REQUIERE LA INTERVEN-CIÓN HUMANA PARA FUNCIONAR, A PARTIR DE CIERTO TAMAÑO ESTAS INSTALACIONES CUENTAN CON UN CENTRO DE CONTROL QUE RECIBE Y ANALIZA TODOS LOS DATOS DE FUNCIONAMIENTO Y AMBIEN-TALES REGISTRADOS POR LOS AEROGENERADORES.
    UN OPERADOR PUEDE SEGUIR EN SU PANTALLA DE ORDENADOR TODOS LOS PORMENORES DEL PARQUE O DETECTAR CUALQUIER INCIDENCIA, LO QUE RESULTA MUY ÚTIL PARA OPTIMIZAR SU OPERACIÓN.
    LOS VALORES CAPTADOS SIRVEN TAMBIÉN PARA GENERAR BASES DE DATOS HISTÓRICAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE, QUE SON FUNDAMENTALES PARA IMPLEMENTAR Y PONER A PUNTO EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE LA INSTALACIÓN.
  OTRAS DEPENDENCIAS.
    LA INSTALACIÓN SUELE CONTAR ADEMÁS CON ALGÚN ALMACÉN DONDE GUARDAR REPUESTOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS Y DONDE ACUMULAR EL ACEITE USADO DE LOS AEROGENERADORES.
    ESTE ES EL RESIDUO MÁS IMPORTANTE GENERADO POR UNA INSTALACIÓN, YA QUE CADA 18 MESES SE DEBE RENOVAR EL ACEITE DE LAS MÁQUINAS.
37

## Slide 38
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
3. LA ENERGÍA ELÓLICA DEL MAR
LA ENERGÍA EÓLICA DEL MAR:
3.1. LOS RECURSOS EÓLICOS EN EL MAR:
¿QUÉ POTENCIAL POSEE EL MAR COMO RECURSO EÓLICO?
  DIFERENTES ESTUDIOS LLEVADOS A CABO ESTIMAN EN UNOS 3.000 TWH/AÑO LA CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SE PODRÍA EXTRAER, Y DE ELLOS, 140 TWH/AÑO EN ESPAÑA.
  OTROS REBAJAN ESTE CÁLCULO A ALREDEDOR DE 500 TWH/AÑO7 EN EL CONTINENTE Y 7 TWH/AÑO EN ESPAÑA, LO QUE SIGUE SIENDO UN VALOR APRECIABLE.
  EN CUALQUIER CASO, EL DATO QUE MEJOR REFLEJA EL PO-TENCIAL DE ESTA TECNOLOGÍA ES QUE EN LA ACTUALIDAD SON YA MÁS DE 20.000 LOS MEGAVATIOS PROPUESTOS EN LOS MARES DEL NORTE DE EUROPA.
¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES ESPECIALES QUE PRESENTAN EL MEDIO MARINO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA?
  EN EL MAR LA RUGOSIDAD SUPERFICIAL ES MUY BAJA EN COMPARACIÓN CON EL MEDIO TERRESTRE Y NO EXISTEN OBSTÁCULOS QUE PUEDAN REDUCIR LA VELOCIDAD DEL VIENTO. ESTO FAVORECE LA CIRCULACIÓN DEL VIENTO A MAYORES VELOCIDADES Y HACE INNECESARIO EL TENER QUE SUBIR LA ALTURA DE LA TORRE MÁS DE LO QUE OBLIGUE LA SUMA DEL SEMIDIÁMETRO DEL ROTOR Y LA ALTURA MÁXIMA DE LA OLA PREVISTA. POR LO GENERAL, LOS VIENTOS VAN GANANDO EN VELOCIDAD AL SEPARARNOS DE LA COSTA.
38

## Slide 39
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
3. LA ENERGÍA ELÓLICA DEL MAR
LA ENERGÍA EÓLICA DEL MAR:
3.1. LOS RECURSOS EÓLICOS EN EL MAR:
¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES ESPECIALES QUE PRESENTAN EL MEDIO MARINO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA?
  EL RECURSO EÓLICO ES MAYOR Y MENOS TURBULENTO QUE EN LOCALIZACIONES PRÓXIMAS EN LÍNEA DE COSTA SIN ACCIDENTES GEOGRÁFICOS. LA EXISTENCIA DE MENOR TURBULENCIA AMBIENTAL EN EL MAR DISMINUYE LA FATIGA A LA CUAL SE ENCUENTRA SOMETIDO UN AEROGENERADOR AISLADO, Y AUMENTA SU VIDA ÚTIL.
  LAS ÁREAS MARINAS DISPONEN ADEMÁS DE ENORMES ESPACIOS DONDE COLOCAR AEROGENERA-DORES, LO QUE OFRECE LA POSIBILIDAD DE INSTALAR PARQUES MUCHO MÁS GRANDES QUE EN TIERRA. EL PARQUE DE ARKLOW BANK, EN IRLANDA, EN EL QUE PARTICIPA LA EMPRESA ESPAÑOLA ACCIONA, TIENE PROYECTADO AMPLIARSE A 520 MW, PERO HAY PROPUESTAS EN ALEMANIA Y EN FRANCIA PARA CREAR INSTALACIONES DE MÁS DE 1.000 MW.
  LA VASTEDAD DE ESTE MEDIO, UNIDO A SU LEJANÍA CON LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN, CONSIGUE REDUCIR TAMBIÉN EL IMPACTO VISUAL SOBRE EL PAISAJE.
  SU UBICACIÓN LEJOS DE LUGARES HABITADOS PERMITE SUAVIZAR LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LAS AUTORI-DADES AMBIENTALES EN RELACIÓN CON LA EMISIÓN Y PROPAGACIÓN DE RUIDO E INCREMENTAR LA VELOCIDAD DE PUNTA DE PALA, CON LA CORRESPONDIENTE DISMINUCIÓN DE SU PESO Y DE LAS ESTRUCTURAS QUE LAS SOPORTAN, CONSIGUIENDO UNA REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DEL COSTE DE FABRICACIÓN DEL AEROGENERADOR EN SU CONJUNTO.
39

## Slide 40
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
3. LA ENERGÍA ELÓLICA DEL MAR
LA ENERGÍA EÓLICA DEL MAR:
3.1. LOS RECURSOS EÓLICOS EN EL MAR:
AHORA BIEN, NO TODOS SON VENTAJES, ¿CUÁLES SON LAS DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA EÓLICA MARINA?
  LA EVALUACIÓN DEL RECURSO EÓLICO EN LA ZONA DE DISCONTINUIDAD COSTERA (< 10 KM) ES MÁS COMPLEJA Y MUCHO MÁS CARA QUE EN TIERRA.
  NO EXISTEN INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS QUE CONECTEN LAS ÁREAS CON MAYORES RECURSOS EÓLICOS EN MITAD DEL MAR CON LOS CENTROS DE CONSUMO.
  LOS COSTES DE LA CIMENTACIÓN Y LAS REDES ELÉCTRICAS DE ESTAS INSTALACIONES ENCARECEN EN GRAN MEDIDA LA TECNOLOGÍA OFFSHORE:
    SI EN TIERRA LOS AEROGENERADORES SUPONEN DEL ORDEN DEL 75% DE LA INVERSIÓN TOTAL DE UN PARQUE EÓLICO, EN EL MAR REPRESENTAN APROXIMADAMENTE UN 55%.
    POR SU PARTE, EL COSTE DE LA OBRA CIVIL EN UN PARQUE EÓLICO MARINO TIPO SE ESTIMA EN UN 20% DEL TOTAL (FRENTE AL 5% EN TIERRA FIRME)
    EL COSTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS EN OTRO 20% (15% EN TIERRA).
  LAS LIMITACIONES DE ACCESO Y LAS DIFICULTADES PARA TRABAJAR EN MEDIO DEL MAR EN LA FASE DE MONTAJE Y EN EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN.
40

## Slide 41
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
3. LA ENERGÍA ELÓLICA DEL MAR
LA ENERGÍA EÓLICA DEL MAR:
3.1. LOS RECURSOS EÓLICOS EN EL MAR:
AHORA BIEN, NO TODOS SON VENTAJES, ¿CUÁLES SON LAS DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA EÓLICA MARINA?
  EL AUMENTO DE LOS COSTES Y DIFICULTADES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN EL PROYECTO VAYA ALEJÁNDOSE DE LA COSTA O AUMENTE LA PROFUNDIDAD MARINA, SIENDO ESTE ÚLTIMO UNO DE LOS PRINCIPALES ARGUMENTOS ESGRIMIDOS PARA JUSTIFICAR LA NULA PENETRACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA MARINA EN ESPAÑA (PUES LA MAYORÍA DE LAS AGUAS SUPERAN LA PROFUNDIDAD MÁXIMA ECONÓMICAMENTE VIABLE EN LA ACTUALIDAD: 25 METROS).
  DEBIDO A LA MAYOR PROPAGACIÓN DE LAS TURBULENCIAS POR LA BAJA RUGOSIDAD DEL MAR, EL EFECTO PROVOCADO POR LA PROPIA ESTELA DE LOS AEROGENERADORES SOBRE EL RESTO DE LAS MÁQUINAS DE UN PARQUE EÓLICO ES MÁS IMPORTANTE EN ESTE MEDIO QUE EN TIERRA, LO QUE DISMINUYE LA VIDA ÚTIL DE LAS TURBINAS. PARA EVITARLO, LAS MÁQUINAS REQUIEREN MÁS SEPARACIÓN ENTRE ELLAS Y ESTO IMPLICA UN AUMENTO DE LA INVERSIÓN.
41

## Slide 42
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
3. LA ENERGÍA ELÓLICA DEL MAR
LA ENERGÍA EÓLICA DEL MAR:
3.2. EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA MAR ADENTRO:
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA TECNOLOGÍA EN LA ENERGÍA EÓLICA DEL MAR?
  LOS AEROGENERADORES HAN LLEGADO HASTA LOS 5 MW DE POTENCIA NOMINAL Y HAN INCORPORADO MEJORAS PARA EL TRABAJO EN EL MAR, COMO UNA MAYOR VELOCIDAD PUNTA DE PALA (CON PALAS MÁS DELGADAS Y MENOS PESADAS) Y UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN LAS GÓNDOLAS PARA MEJORAR EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO (HELIPUERTOS).
  LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GRANDES AEROGENERADORES MARINOS EN CUANTO A CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SON:
    25 KG DE PESO DE GÓNDOLA MÁS ROTOR (TOP HEAD MASS) POR CADA M2 DE ÁREA BARRIDA
    50 KG POR KW DE POTENCIA NOMINAL.
  LAS MAYORES LIMITACIONES DE LAS MÁQUINAS SON DE TIPO LOGÍSTICO: EL TRASLADO DE LAS PIEZAS Y EL MONTAJE EN ALTA MAR.
  EL GRAN DESAFÍO DE LAS INSTALACIONES MAR ADENTRO SIGUE SIENDO REDUCIR LOS COSTES DE LAS CIMENTACIONES, DE LAS QUE EXISTEN DISTINTAS VARIANTES
  PARA DISMINUIR AL MÁXIMO LAS PÉRDIDAS ELECTROMAGNÉTICAS EN LOS PARQUES EÓLICOS MARINOS DEBIDO A SU GRAN TAMAÑO Y A LAS CONSIDERABLES DISTANCIAS ENTRE EL LUGAR DE GENERACIÓN Y LOS PUNTOS DE CONSUMO, SE ESTÁ ANALIZANDO LA POSIBILIDAD DE GENERAR EN CONTINUA Y REALIZAR EL TRANSPORTE A MUY ALTA TENSIÓN TRAS LA CORRESPONDIENTE TRANSFORMACIÓN
42

## Slide 43
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
3. LA ENERGÍA ELÓLICA DEL MAR
LA ENERGÍA EÓLICA DEL MAR:
3.3. PARQUE EÓLICOS MARINOS EN LA COSTAS ESPAÑOLA:
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS MARINOS EN ESPAÑA?
  EN LA ACTUALIDAD NO HAY INSTALADO NINGUNO, EXISTEN VARIOS PROYECTO
¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS MOTIVOS DE ESTA FALTA DE DESARROLLO EN ESPAÑA?
  REQUIERE UNA GRAN INVERSIÓN
  MAYOR COMPLEJIDAD, TANTO EN LA CONSTRUCCIÓN COMO EN EL MANTENIMIENTO.
  ALTERACIÓN DE LOS FONDOS MARINOS, A CAUSA DE LA CIMENTACIÓN DE LAS TURBINAS FIJAS, O DEL ANCLA EN EL CASO DE LAS FLOTANTES, Y EL DESPLIEGUE DE CABLEADO.
  IMPACTO SOBRE LA FAUNA MARINA, LA AVIFAUNA Y LAS RUTAS DE MIGRACIÓN.
  AFECTACIÓN DE LA DINÁMICA DE SEDIMENTACIÓN Y EROSIÓN COSTERA.
  ALTO NIVEL DE CORROSIÓN POR EL MEDIO SALINO.
  EFECTOS SOBRE LA NAVEGACIÓN Y LOS RECURSOS PESQUEROS.
¿CUÁL ES LA PERSPECTIVA DE FUTURO?
  EN 2022, SE PRESENTARON ANTE EL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 45 PROYECTOS DE EÓLICA MARINA PARA CINCO DEMARCACIONES MARINA:
    NORATLÁNTICA
    LEVANTINO-BALEAR
    ESTRECHO Y ALBORÁN
    SUDATLÁNTICA
    CANARIA
43

## Slide 44
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
3. LA ENERGÍA ELÓLICA DEL MAR
LA ENERGÍA EÓLICA DEL MAR:
3.3. PARQUE EÓLICOS MARINOS EN LA COSTAS ESPAÑOLA:
¿CUÁL ES LA PERSPECTIVA DE FUTURO?
  ENTRE LOS PROYECTOS DE PARQUES EÓLICOS MARINOS EN ESPAÑA EN MARCHA O A LA ESPERA DE APROBACIÓN, SE INCLUYEN:
    EL PARQUE EÓLICO MARINO EXPERIMENTAL MAR DE CANARIAS , IMPULSADO POR ESDRAS AUTOMÁTICA, CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE 10 MEGAVATIOS, GRACIAS A DOS MOLINOS DE 5 MW DE POTENCIA CADA UNO.
    EL PARQUE OFFSHORE ELISA, CONSTRUIDO COMO PARTE DEL PROYECTO ELICAN, ES EL PRIMER AEROGENERADOR MARINO DE ESPAÑA Y EL PRIMERO DE CIMENTACIÓN FIJA DEL SUR DE EUROPA.
    EL PARQUE EÓLICO GOFIO, TAMBIÉN SITUADO EN LA ISLA DE GRAN CANARIA, ES UNA INSTALACIÓN OFFSHORE FLOTANTE. SEGÚN GREENALIA, LA EMPRESA A CARGO DEL PROYECTO, TIENE UNA POTENCIA DE 50 MW, QUE PUEDE ABASTECER A MÁS DE 70.000 HOGARES.
    LA PLATAFORMA DE ENSAYOS DE ENERGÍAS MARINAS BIMEP, EN EL PAÍS VASCO, CONSTA DE DOS PLATAFORMAS DE CIMENTACIÓN FLOTANTE CON SUS RESPECTIVAS TURBINAS EÓLICAS.
44

## Slide 45
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
4. OTROS USOS Y APLICACIONES
OTROS USOS Y APLICACIONES:
A PARTE DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA, ¿PARA QUÉ OTROS USOS SE PUEDE UTILIZAR LA ENERGÍA EÓLICA?
  GENERACIÓN ELÉCTRICA A ESCALA “MINI”
  BOMBEO DE AGUA
  HIDRÓGENO “VERDE”
  DESALINIZACIÓN
4.1. GENERACIÓN ELÉCTRICA ESCALA “MINI”:
AÚNQUE LOS AEROGENERADORES SE HAN VUELTO CADA VEZ MÁS GRANDES, HAY UNA VARIANTE DE MÁQUINAS QUE SE HAN NEGADO A CRECER. SON LAS TURBINAS DE UNA POTENCIA INFERIOR A LOS 10 KW, UNA DE LAS JOYAS DE LOS DEFENSORES DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA A ESCALA “MINI”.
¿QUÉ APLICACIÓN TIENEN ESTAS TURBINAS?
  AUNQUE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DE ESTA TECNOLOGÍA ES LIMITADA PUEDE SER SUFICIENTE PARA CUBRIR PEQUEÑOS CONSUMOS
¿CUÁLES SON SU PRINCIPALES VENTAJAS?
  PUEDE SUMINISTRAR ELECTRICIDAD EN LUGARES AISLADOS Y ALEJADOS DE LA RED ELÉCTRICA.
  CAUSA MUCHO MENOR IMPACTO VISUAL QUE LAS MÁQUINAS GRANDES.
  GENERA LA ENERGÍA JUNTO A LOS PUNTOS DE CONSUMO, POR LO QUE REDUCE LAS PÉRDIDAS.
  ES ACCESIBLE A MUCHOS USUARIOS, SIN APENAS NECESI-TAR OBRA CIVIL, Y SU INSTALACIÓN ES SENCILLA.
  FUNCIONA CON VIENTOS MODERADOS Y NO REQUIERE ESTU-DIOS DE VIABILIDAD COMPLICADOS.
45

## Slide 46
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
4. OTROS USOS Y APLICACIONES
4.1. GENERACIÓN ELÉCTRICA ESCALA “MINI”:
¿CUÁL ES LA IMPLATACIÓN DE ESTA APLICACIÓN EN ESPAÑA?
  EN ESPAÑA, SON SOBRE TODO UTILIZADOS PARA EL AUTOCONSUMO DE EDIFICACIONES AISLADAS.
  ADEMÁS, SUELEN IR ACOMPAÑADOS DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS FORMANDO PARTE DE PEQUEÑOS SISTEMAS HÍBRIDOS QUE, POR MEDIO DE LA COMBINACIÓN DE LA ENERGÍA DEL SOL Y EL VIENTO, PERMITEN GARANTIZAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO.
  ESTOS SISTEMAS, BASTANTE FIABLES, INCLUYEN UNAS BATERÍAS DONDE SE ALMACENA LA ENERGÍA SOBRANTE PARA CUANDO NO HAYA VIENTO NI SOL.
¿QUÉ OTRO USO PODEMOS DARLE A LA GENERACIÓN ELÉCTRICA A ESCALA “MINI”?
  UTILIZAR ESTAS MÁQUINAS PARA PRODUCIR ENERGÍA Y VERTERLA A LA RED ELÉCTRICA AUNQUE SU COSTE RESULTA PROHIBITIVO, AL IGUAL QUE EN LAS INSTALACIONES DE MEDIA POTENCIA (ENTRE 10 Y 100 KW).
  ESTA OPCIÓN ESTÁ MUY POCO DESARROLLADA EN ESPAÑA; SIN EMBARGO, ESTO PODRÍA CAMBIAR CON UNAS CONDICIONES MÁS FAVORABLES EN LA RETRIBUCIÓN DE LA VENTA DE LA ELECTRICIDAD, SIMILARES A LAS DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA.
DESDE UN PUNTO DE VISTA TÉCNICO, ¿CÓMO SON ESTAS TURBINAS?
  TIENEN UNA ESTRUCTURA SIMILAR A LAS GRANDES, SOLO QUE SU DISEÑO ES MUCHO MÁS SIMPLE (SISTEMAS DE ORIENTACIÓN PASIVOS, GENERADORES ELÉC-TRICOS ROBUSTOS DE BAJO MANTENIMIENTO, AUSENCIA DE MULTIPLICADORES...).
  SU SENCILLEZ DE FUNCIONAMIENTO HACE QUE ESTAS PEQUEÑAS INSTALACIONES PUEDAN SER ATENDIDAS POR LOS PROPIOS USUARIOS.
46

## Slide 47
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
4. OTROS USOS Y APLICACIONES
4.2. BOMBEO DE AGUA:
¿EN QUÉ CONSISTE ESTA OTRA APLICACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA?
  EN LA EXTRACCIÓN DE AGUA DEL SUBSUELO
¿QUÉ EQUIPOS SE UTILIZAN EN ESTE CASO?
  LOS MOLINOS MULTIPALA DE BOMBEO, UNAS MÁQUINAS QUE NO HAN CAMBIADO PRÁCTICAMENTE DESDE HACE MÁS DE UN SIGLO.
¿PORQUÉ SE CARACTERIZAN ESTAS AEROBOMBAS?
  SU PAR DE ARRANQUE ES ALTO
  FUNCIONAN BIEN CON VIENTOS FLOJOS O MEDIOS
  SON MUY ESTABLES Y POCO RACHEADOS.
  POR LO GENERAL, CUENTAN CON UN NÚMERO DE PALAS ENTRE 12 Y 24, AUNQUE PUEDEN TENER MÁS, Y SU MÁXIMO RENDIMIENTO AERODINÁMICO ALCANZA EL 30, MANTENIÉNDOSE DICHO VALOR PRÁCTICAMENTE CONSTANTE DESDE EL ARRANQUE HASTA UNA VELOCIDAD DE VIENTO INCIDENTE DE 12 M/S, EN LA QUE SE ALCANZA LA MÁXIMA POTENCIA, PARA DESPUÉS DISMINUIR RÁPIDAMENTE HASTA LA PARADA DEL MOLINO A UNOS 20 M/S.
¿DÓNDE SE UTILIZAN ESTAS MÁQUINAS?
  EN LAS REGIONES CON VELOCIDADES MEDIAS ANUALES ENTRE LOS 4 Y LOS 5 M/S, APROVECHANDO PRINCIPALMENTE LOS VIENTOS DE VELOCIDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 3 Y LOS 7,5 M/S.
47

## Slide 48
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
4. OTROS USOS Y APLICACIONES
4.2. BOMBEO DE AGUA:
¿EN QUÉ SECTORES SE APLICA ESTE SISTEMA?
  SUELEN EMPLEARSE EN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS AISLADAS CUYAS NECESIDADES DE AGUA NO SEAN ELEVADAS, YA QUE SU LIMITADA POTENCIA IMPIDE SU APLICACIÓN CON CAUDALES GRANDES O A MUCHA PROFUNDIDAD.
¿CÓMO ES SU SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO?
EL SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO ES MUY SENCILLO:
  EL MOLINO COMIENZA A TRABAJAR A PARTIR DE VIENTOS DE 3 M/S Y LA ROTACIÓN DE LA RUEDA MULTIPALA ACCIONA SOLIDARIAMENTE, A TRAVÉS DE LA BIELA Y LOS VÁSTAGOS, LA BOMBA DE PISTÓN COLOCADA EN EL FONDO DEL POZO DEL QUE SE QUIERE EXTRAER EL AGUA.
  LA BOMBA CUENTA CON UN PISTÓN Y UN SISTEMA DE VÁLVULAS QUE VAN IMPULSANDO EL AGUA POR EL INTERIOR DE LOS TUBOS HASTA QUE ÉSTA SALE FINALMENTE A LA SUPERFICIE.
  ES COMÚN QUE LA AEROBOMBA SE ENCUENTRE CONECTADA A UN DEPÓSITO DONDE ALMACENAR EL AGUA.
  SI EL VIENTO AUMENTARA SU VELOCIDAD DE GOLPE, UN SISTEMA AUTOMÁTICO FRENARÍA LA RUEDA PARA EVITAR DAÑOS.
AUNQUE ESTA ES LA TECNOLOGÍA MÁS DIFUNDIDA ¿QUÉ OTRAS POSIBILIDADES EXISTEN PARA BOMBEAR AGUA?
  LOS AEROGENERADORES CON ELECTROBOMBA SUMERGIDA O CON ACCIONAMIENTO MECÁNICO DIRECTO SOBRE UNA BOMBA DE EJE VERTICAL
  LAS AEROTURBINAS BASCULANTES CON ACCIONAMIENTO OLEOHIDRÁULICO.
48

## Slide 49
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
4. OTROS USOS Y APLICACIONES
4.3. HIDRÓGENO VERDE:
¿QUÉ ES EL HIDRÓGENO VERDE?
  EL HIDRÓGENO, LA SUSTANCIA MÁS ABUNDANTE EN LA NATURALEZA, QUE ALMACENA LA MAYOR CANTIDAD DE ENERGÍA POR UNIDAD DE PESO, PUEDE SER EL COMBUSTIBLE QUE DESTRONE AL PETRÓLEO, PERO TIENE UN IN-CONVENIENTE: NO SE ENCUENTRA LIBRE.
¿QUÉ ES NECESARIO PARA OBTENERLO?
  SE REQUIERE GRAN CANTIDAD DE ENERGÍA.
ENTONCES LA ENERGÍA EÓLICA, SE PUEDE UTILIZAR PARA OBTENER ESTE HIDRÓGENO?
  SI, PERO TIENE TAMBIÉN UN INCONVENIENTE:
    COMO DEPENDE DEL VIENTO NO SIEMPRE PRODUCE LA ENERGÍA CUANDO SE NECESITA.
AHORA BIEN, ¿POR QUÉ NO JUNTAR ESTOS DOS ELEMENTOS?
  LOS EXPERTOS ESTÁN DE ACUERDO EN QUE LA COMBINACIÓN DEL HIDRÓGENO CON LAS ENERGÍAS RENOVABLES PUEDE REPRESENTAR A REVOLUCIÓN ENERGÉTICA DEL SIGLO XXI: EL “HIDRÓGENO VERDE”.
¿CÓMO SE UTILIZARÍA LA ENERGÍA EÓLICA PARA ESTE FIN?
  CUANDO HAYA VIENTO SE PODRÍA UTILIZAR LA ELECTRICIDAD GENERADA POR LOS AEROGENERADORES PARA EXTRAER HIDRÓGENO DEL AGUA MEDIANTE UN PROCESO DE ELECTRÓLISIS.
  ESTO TENDRÍA UNA GRAN VENTAJA Y ES QUE SE PODRÍA ALMACENAR PARA UTILIZARLO COMO COMBUSTIBLE CUANDO NO HUBIESE VIENTO Y LOS AEROGENERADORES ESTUVIERAN PARADOS. ADEMÁS, LA PILA DE COMBUSTIBLE PERMITE UTILIZAR EL HIDRÓGENO PARA TRANSFORMARLO EN ELECTRICIDAD Y CON ELLA MOVER UN COCHE O CALENTAR E ILUMINAR UN HOGAR
49

## Slide 50
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
4. OTROS USOS Y APLICACIONES
4.3. HIDRÓGENO VERDE:
SI TODO PARECE TAN MAGNÍFICO, ¿PORQUÉ NO SE LLEVA A LA PRÁCTICA?
  POR QUE EN TODO ESTE PROCESO SE OCASIONAN MUCHAS PÉRDIDAS:
    LA EFICIENCIA TERMODINÁMICA DE LA CONVERSIÓN DE ELECTRICIDAD A HIDRÓGENO MEDIANTE UN ELECTROLIZADOR SUPERA LEVEMENTE EL 50%.
    PRODUCIR HIDRÓGENO A PARTIR DE AGUA (O DE HIDROCARBUROS) PRECISA DE UN APORTE ENERGÉTICO SUPERIOR A LA ENERGÍA QUE QUEDA “ALMACENADA” EN EL HIDRÓGENO.
    ADEMÁS, HAY QUE COMPRIMIRLO, ALMACENARLO, TRANSPORTARLO Y DISTRIBUIR-LO PARA VOLVER A UTILIZARLO, YA SEA MEDIANTE “COMBUSTIÓN LIMPIA” O GENERACIÓN ELÉCTRICA CON UNA PILA DE COMBUSTIBLE. EN ESTE ÚLTIMO CASO LA EFICIENCIA DE CONVERSIÓN FINAL PUEDE INCREMENTARSE NOTABLEMENTE (HASTA CONSEGUIR UN 85%) SI LA PILA FORMA PARTE DE UN SISTEMA QUE COMBINE EFICAZMENTE LA PRODUCCIÓN CONJUNTA DE ELECTRICI-DAD Y CALOR ÚTIL (COGENERACIÓN) E INCLUSO REFRIGERACIÓN (TRIGENERACIÓN).
ENTONCES, ¿CÓMO PODRÍAMOS CONSIDERAR EL HIDRÓGENO?
  EL HIDRÓGENO SE COMPORTA COMO UN “VECTOR”, NO ES UNA FUENTE DE ENERGÍA SINO UN PORTADOR DE LA ENERGÍA PRIMARIA CONTENIDA EN EL VIENTO, Y NO PARECE LÓGICO PENSAR QUE, HOY POR HOY, PARA SU OBTENCIÓN A GRAN ESCALA SE VAYA A EMPLEAR LA ELECTRICIDAD PROVENIENTE DE LA RED POR SU ALTO COSTE DE OPORTUNIDAD
50

## Slide 51
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
4. OTROS USOS Y APLICACIONES
4.3. HIDRÓGENO VERDE:
¿SE ESTÁ AVANZANDO EN ESTE SENTIDO?
  AUNQUE DE MOMENTO SE TRATA DE HIPÓTESIS DE FUTURO, SON MUCHAS LAS EMPRESAS Y LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN QUE TRATAN DE PONER A PUNTO LA PILA DE COMBUSTIBLE Y LA TECNOLOGÍA NECESARIA PARA LA OBTENCIÓN DEL HIDRÓGENO A PARTIR DE ENERGÍAS LIMPIAS, COMO LA EÓLICA.
¿CUÁL ES LA POSIBILIDAD MÁS CERCANA Y VIABLE QUE SE VÉ?
  UTILIZAR INSTALACIONES EÓLICAS MARINAS PARA LA GENERACIÓN IN SITU DEL HIDRÓGENO A PARTIR DEL PROPIO AGUA DE MAR (LA SALINIDAD MEJORA EL PROCESO).
  DE ESTE MODO SE SOLUCIONARÍAN LOS PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS DE LOS PARQUES MARINOS, PUES EN LUGAR DE TRANSPORTAR LA ENERGÍA PRODUCIDA POR LOS AEROGENERADORES A TRAVÉS DE IMPACTANTES REDES ELÉCTRICAS, SE PODRÍA TRASLADAR ALMACENADA EN BARCOS UNA VEZ HAYA SIDO TRANSFORMADA EN HIDRÓGENO. O A TRAVÉS DE LAS ACTUALES REDES DE GASODUCTOS, SI SE COLOCAN LOS PARQUES EÓLICOS JUNTO A ESTAS INFRAESTRUCTURAS.
4.4. DESALINIZACIÓN:
¿CUÁNTA ENERGÍA SE NECESITA PARA DESALAR 1 m3 DE AGUA?
  HOY LAS MEJORES PLANTAS NECESITAN UN MÍNIMO DE 4 KWH PARA DESALAR CADA METRO CÚBICO, UNA CANTIDAD DEMASIADO ALTA EN TÉRMINOS DE CONTAMINACIÓN Y EN EMISIONES DE CO2 PARA UN USO MASIVO DE ESTA TECNOLOGÍA SI LA ELECTRICIDAD PROCEDE DE PLANTAS DE COMBUSTIÓN CONVENCIONALES.
51

## Slide 52
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
4. OTROS USOS Y APLICACIONES
4.4. DESALINIZACIÓN:
¿CUÁL SERÍA LA CLAVE PARA REDUCIR ESTAS EMISIONES Y MITIGAR LA ESCASEZ DE AGUA?
  EN EL USO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, Y EN CONCRETO LA EÓLICA, PARA PRODUCIR LA ELECTRICIDAD NECESARIA PARA LLEVAR A CABO EL RPROCESO, PUES LA CANTIDAD DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA POR ESTAS INSTALACIONES QUEDARÍA EN UN SEGUNDO PLANO SI ESTA FUESE GENERADA DE UNA FORMA “LIMPIA”.
¿CUÁL ES UNA DE LAS PRINCIPALES DESVENTAJAS QUE EXISTE?
  AUNQUE LAS DESALINIZADORAS DEBEN ESTAR JUNTO A LA COSTA Y CERCA DE LOS PUNTOS DE CONSUMO PARA SER VIABLES ECONÓMICAMENTE, EN GENERAL LAS ZONAS DEL PAÍS DONDE SUELEN INSTALARSE NO TIENEN UN ELEVADO POTENCIAL EÓLICO, EXCEPTO EN EL LITORAL CANARIO Y SUR PENINSULAR.
  LOS REQUISITOS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA UNA DESALINIZADORA POR ÓSMOSIS INVERSA, QUE REQUIEREN MUCHA ENERGÍA Y QUE ÉSTA SEA CONSTANTE, Y LA CONSTANCIA NO ES UNA DE LAS VIRTUDES DE LA ENERGÍA EÓLICA.
¿SE ESTÁ AVANZANDO EN ESTE SENTIDO?
  SON YA VARIOS LOS PROYECTOS DADOS A CONOCER QUE LOGRAN UNIR ESTAS DOS TECNOLOGÍAS.
  UNOS COMBINAN LA ENERGÍA EÓLICA CON LOS COMBUSTIBLES FÓSILES DE FORMA QUE SE VAYAN ALTERNANDO SEGÚN HAYA O NO VIENTO
  OTROS PROPONEN UTILIZAR LOS AEROGENERADORES PARA BOMBEAR AGUA Y ALMACENARLA EN ALTURA, DE MANERA QUE LUEGO PUEDA APROVECHARSE EN UN SALTO HIDRÁULICO PARA GENERAR ELECTRICIDAD DE FORMA CONSTANTE, COMO EN LA PROYECTADA CENTRAL HIDROEÓLICA DE LA ISLA DE EL HIERRO
  TAMBIÉN SE HA PLANTEADO DESALAR EL AGUA DIRECTAMENTE EN INSTALACIONES MAR ADENTRO, CON AEROGENERADORES QUE BOMBEEN AGUA DE MAR A PRESIÓN. ESTE SISTEMA RESOLVERÍA ADEMÁS LA CUESTIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO EN LAS COSTAS POR EL VERTIDO HIPERSALINO (SALMUERA) GENERADO EN LA DESALACIÓN.
52

## Slide 53
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
5. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE:
5.1. ASPECTOS AMBIENTALES:
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES VENTAJAS, DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, QUE PRESENTA ESTE SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA?
  NO GENERA RESIDUOS PELIGROSOS RADIACTIVOS
  NO VIERTE A LA ATMÓSFERA DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2), ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX) O PARTÍCULAS SÓLIDAS.
  ESTE SISTEMA DE GENERACIÓN SOLO REQUIERE DE UN RECURSO GRATUITO E INAGOTABLE COMO ES EL VIENTO, POR LO QUE NUNCA TENDRÁ NADA QUE VER CON IMPACTANTES EXPLOTACIONES MINERAS, ENFERMEDADES PROFESIONALES, COMPLICADOS Y DELICADOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN, MAREAS NEGRAS, CONSTRUCCIÓN DE GASO-DUCTOS, PROBLEMAS DE TRANSPORTE, ACCIDENTES RADIACTIVOS O ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DONDE GUARDAR PELIGROSOS ISÓTOPOS DURANTE MILES DE AÑOS.
A PESAR DE ESTAS IMPORTANTES VENTAJAS, ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DESVENTAJAS, DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, QUE PRESENTA ESTE SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA?
  DETERIORO DEL PAISAJE
  EFECTOS SOBRE LAS AVES
  OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
  RUIDO
53

## Slide 54
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
5. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE:
5.1. ASPECTOS AMBIENTALES:
A PESAR DE ESTAS IMPORTANTES VENTAJAS, ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DESVENTAJAS, DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, QUE PRESENTA ESTE SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA?
  IMPACTOS EN EL MAR
  CONSUMO EN LA FABRICACIÓN DE LAS TURBINAS
  LA INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA EN LA RECEPCIÓN DE SEÑALES DE TELECOMUNICACIONES QUE, EXCEPTUANDO EN ÁREAS DE USO MILITAR DONDE EXISTEN ZONAS DONDE SE PROHÍBE EXPRESAMENTE LA UBICACIÓN DE AEROGENERADORES POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL DEBIDO A LAS INCERTIDUMBRES OCASIONADAS EN LAS PANTALLAS DE LOS RADARES DE VIGILANCIA, EN GENERAL SON FÁCILMENTE REMEDIABLES, SOBRE TODO EN LAS DE TV, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DISCRIMINADORES DE FRECUENCIAS.
  LA AFECCIÓN EN LA NAVEGACIÓN AÉREA, YA SEA POR EL OBSTÁCULO QUE REPRESENTAN EN SÍ MISMOS LOS AEROGENERADORES O POR SU INFLUENCIA SOBRE LAS INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN.
54

## Slide 55
UNIDAD 2: LA ENERGÍA EÓLICA
5. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE:
5.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS:
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES BENEFICIOS, DESDE UN PUNTO DE VISTA SOCIOECONÓMICO, QUE PRESENTA ESTE SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA?
  AUMENTO DEL EMPLEO, MÁS EN LA INSTALACIÓN QUE EN EL MANTENIMIENTO.
  EN LOS MUNICIPIOS EN LOS QUE SE INSTALAN, DINERO QUE RECIBEN EN CONCEPTO DE IMPUESTOS (ACTIVIDADES ECONÓMICAS, BIENES INMUE-BLES), CONCESIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES (ACTIVIDAD, OBRAS) Y ALQUILER DE LOS TERRENOS DONDE SE COLOCAN LOS AEROGENERADORES.
  https://www.youtube.com/watch?v=Uk4LlN7qIaA Cómo Funcionan Realmente las Turbinas Eólicas: Los Secretos Ocultos
  https://www.youtube.com/watch?v=-dmr5DCrRbw Aerogeneradores marinos flotantes | Más grandes y potentes
  https://www.youtube.com/watch?v=TVTgsv8NYSY Nos subimos al #aerogenerador más alto y potente de la compañía | ACCIONA Energía
  https://www.youtube.com/watch?v=LklUVkMPl8g El Problema de la Energía Eólica
55